Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и вътрешно преустройство на сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Шумен, предназначена за разполагане и функциониране на радарна станция“.

I. Техническата спецификация е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи ремонтни дейности, които следва да бъдат извършени – съгласно Таблица № 1. Техническата спецификация е неделима част от документацията за обществената поръчка за строителство, наред с договорните условия и количествените сметки. Строително-монтажните и ремонтни работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на Правилник за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР).

II. Изисквания към обекта на обществената поръчка, количество и обем

1. Строителната дейност започва със подготвителен етап, през който на участникът избран изпълнителя се предоставя цялата необходима документация. Той подготвя строителната площадка. Следва реалното изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно спецификация от възложителя.

2. Определените от възложителя строително-монтажни работи, съгласно приложената Количествена сметка (таблица № 1), ще се извършат в рамките на договорения с участника определен за изпълнител срок и в съответствие с изискванията на възложителя и българското законодателство.

3. Площадката на строителството и ремонта трябва да се поддържа чиста и безопасна, като всички отпадъци се събират и извозват на определени за целта депа съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. При окончателно завършване на строително-монтажните и ремонтни работи се прави основно почистване на обекта.

III. Видове и количества СМР, които ще се изпълняват са съгласно количествените сметки:

Описание на видовете работи, предмет на договора:

- демонтажни работи на врати, електрически осветителни тела, ел.табло;

- работи по основно почистване на помещенията от отпадъци;

- работи по демонтаж на съществуващи метални обшивки от плоска ламарина от покрива, козирките, бордовете и едната фасада;

- демонтажни работи на компрометирани външни вароциментови мазилки, вътрешни шпакловки и ронещи се бои;

- демонтажни работи на съществуваща компрометирана тухлена зидария на комините на покрива на сградата;

- демонтажни работи на съществуваща фаянсова облицовка в едно от помещенията;

- демонтажни работи на същ. осветителни тела, ел. кабели и ел. табло;

- зидарски работи за изграждане на нови стени на кухнята и банята с тоалетна и по ремонта на комините на покрива;

- работи по поставянето на нови шапки на комините на покрива;

- ремонтни работи на съществуващите вароциментови мазилки и шпакловки;

- работи по полагане на нови вароциментови мазилки и шпакловки по новите вътрешни тухлени стени;

- бояджийски работи;

- работи по почистване и ремонт на съществуваща циментова замазка по пода на помещенията;

- работи по монтаж на нова настилка от гранитогрес в ремонтираните помещения;

- работи по монтаж на нова настилка от ламинат в ремонтираните помещения;

- работи по монтаж на нова облицовка от фаянсови плочи по стени в кухнята и банята с тоалетна;

- работи по полагане на нова гипсова шпакловка по стените и таваните на помещенията;

- работи по боядисване на вътрешните стени  и таваните с латекс;

- работи по монтиране на нова топлоизолация, PVC мрежа и мазилки по фасадните стени и вътрешните тавани на помещенията;

- работи по боядисването с фасаден латекс на фасадите на сградата;

- работи по полагането на нова обшивка от поцинкована ламаринена по покрива, бордовете и козирките;

- работи по монтирането на нови улуци, водосточни казанчета и водосточни тръби за отводняване на покрива;

- ремонтни работи по цокъла на сградата;

- доставка и монтаж на новата дограма – врати, прозорци и витрини;

- доставка и монтаж на нови санитарни уреди (умивалници, тоалетна чиния с казанче/ моноблок и смесител с комплект за душ);

- доставка и монтаж на нови климатизатори за помещенията, отоплителен панел и вентилатор за банята с тоалетна;

- доставка и монтаж на нови осветителни тела;

- доставка и монтаж на нови електрически кабели, контакти, ключове и ел. табло;

- основно почистване и транспортиране на отпадъците.

2. Изпълнението ще става при следната последователност:

- първи етап – демонтаж на компрометираните съществуващи елементи

- втори етап – монтажни и ремонтни работи

- трети етап – почистване и транспорт на отпадъците.

IV. Изисквания към изпълнението:

1. Участникът определен за изпълнител трябва да осигури необходимата строителна техника за точното и качествено изпълнение на обществената поръчка. Предвидената механизация трябва да бъде в добро работно състояние, което участникът определен за изпълнител е длъжен да поддържа за цялото времетраене на строителството на обекта;

2. доставените материали трябва да бъдат придружени със сертификат от производителя;

3. Участникът определен за изпълнител трябва:

- да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- да не допуска увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- да спазва всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация;

- да извършва СМР в съответствие на БДС (или еквивалентни) и всички действащи към момента на изпълнение нормативни документи по отношение на строително-монтажните дейности;

4. Строително-монтажните работи да се извършват съгласно строителните норми и правила, включващи необходимите технологични операции, осигуряващи добро качество на извършените СМР при изпълнение на изискванията на всички нормативни документи, включително изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

5. Всички извършени работи и доставени материали следва да отговарят на актуални (действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка) Български държавни стандарти (БДС-ЕН) или еквивалентни;

6. Участникът определен за изпълнител трябва да докаже произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от възложителя вследствие на договора за изпълнение.

Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентни органи на страната на произхода на стоките/материалите, или от доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.

V. Гаранционен срок

1. Гаранционният срок за изпълнените строително-монтажни работи е по предложение на участника. Предлаганият гаранционен срок на изпълнени строителни и монтажни работи не може да бъде по-кратък от 5 (пет) години.

2. Гаранционният срок започва да тече от датата предаването на изпълнението по договора, установено с приемо-предавателен протокол.

3. Срокът за реакция за отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок е по предложение на участника и не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) дни.

4. Участникът определен за изпълнител отстранява констатираните недостатъци за своя сметка.

5. Участникът определен за изпълнител е отговорен за отстраняването на всеки дефект или повреда на части от обекта, които могат да възникнат или да се появят по време на гаранционния срок.

6. Участникът определен за изпълнител трябва да отстрани дефекта или да поправи повредата за своя сметка възможно най-бързо.

7. Ако такъв дефект се появи или възникне повреда по време на гаранционния срок, възложителят трябва да уведоми участникът определен за изпълнител. Ако участникът определен за изпълнител не успее да отстрани дефекта или повредата в рамките на определения в известието краен срок, възложителят може да извърши работата сам или да наеме някой за извършване на работата, за сметка и риск на участника определен за изпълнител.

VI. Приложимо законодателство:

1. Закон  за устройство на територията;

2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

3. Закон за опазване на околната среда;

4. Закон за задълженията и договорите;

5. Правилник за прилагане на закона за движения по пътищата;

6. Правилник по безопасността на труда при изпълнение на строителни и монтажни работи;

7. Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи;

8. Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

9. Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически Правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Комитета по териториално и селищно устройство;

10. Наредба РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа;

11. Наредба № 2/22.03.2004 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на труда и социалната политика за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

12. Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при строително-монтажни работи по пътищата и улиците, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

13. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

14. Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

15. Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Прилагането на други признати стандарти, осигуряващи равностойно или по-високо качество от изброените, се приемат, след като възложителят прегледа въпросните стандарти и даде писмено съгласие за прилагането им, като не се допуска прилагане на стандарти, които противоречат на българските стандарти и нормативни актове.

Разликите между указаните стандарти и прилаганите алтернативни стандарти се описват подробно в писмен вид от участника определен за изпълнител и се предават на възложителя в срок от най-малко 10 дни преди датата, към която участникът определен за изпълнител би желал да получи съгласието на възложителя.

В случай че възложителя определи, че така предложените отклонения не гарантират качество, равностойно или по-високо от изискваното, участникът определен за изпълнител се съобразява със стандартите, указани в документацията.

Участникът определен за изпълнител е длъжен да представи на възложителя за одобрение пълен списък със стандартите, които той предлага за прилагане при изпълнение на поръчката.

Участникът определен за изпълнител е длъжен да съхранява на строителния обект по всяко време екземпляри от всички документи, свързани с изпълнение на поръчката.

Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни работи и доставки.

Всички документи се изготвят на български език. Сертификатите за произход следва да бъдат издадени или преведени на български език.

Когато документите се представят в електронен вид се използват стандартни текстови и таблични формати.

VII. Контрол на строителните работи

1.Контрол и измерване на работите

Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент. Когато това не може да стане с помощта на участника определен за изпълнител, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай разходите са изцяло за сметка на участника определен за изпълнител. Количеството на извършената работа се доказва с подписана от двете страни подробна количествена сметка. Качеството на извършената работа се доказва с приемо-предавателен протокол.

От възложителя се одобряват само работи и/или част от работи, завършени от участника определен за изпълнител и изпълнени съобразно спецификацията, отговарящи на качествените изисквания и стандартите. Работите, които се покриват или се вграждат в следващи операции (покритие от следващи слоеве), подлежат на междинно одобрение. В такива случаи изпълнителят следва да поиска одобрение, преди да закрие така изпълнените работи. Само изцяло завършената и одобрена работа може да се актува за плащане.

Когато участникът определен за изпълнител е завършил изцяло определена работа, съгласно план-графика за изпълнение на поръчката, той иска от възложителят одобрение, ако това е предвидено в договора или е въведено като нормативно изискване. Възложителят следва да одобри или да издаде инструкции за отстраняване на дефекти или отклонения. Такива инструкции следва да се изпълнят веднага и работата няма да бъде приета, нито платена, докато всички дефекти не бъдат отстранени, съобразно изискванията на възложителя. Одобренията от възложителя не освобождават участникът определен за изпълнител от договорните му задължения до края на гаранционния период, указан в условията на договора.

Предаването и приемането на извършени строително-ремонтни работи, които са предмет на договора, ще се удостоверява с протокол.

2. Специални предпазни мерки

По време на строително-монтажните работи участникът определен за изпълнител е длъжен:

- да осъществява дейността си само при наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи, издавани от упълномощените контролни органи;

- да извършва възложените му дейности с квалифициран и добре обучен персонал, притежаващ нужната квалификация;

- преди започване на работа на строителната площадка да извърши оценка на риска, която обхваща всички етапи на договорените дейности, избора на работно оборудване и параметри на работната среда;

VIII. Изисквания за безопасност.

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания, като участникът определен за изпълнител е длъжен да представи Застраховка „Трудова злополука“.

Работите ще се извършват при строго съблюдаване на техниката за безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи.

Участникът определен за изпълнител е длъжен:

- да осигури безопасни условия на труд, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходими предпазни и информационни средства и др.;

- да осигури средствата за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания;

- да въведе на обекта „Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа”;

- да не допуска до работа работници и служители, употребили алкохол или други упойващи вещества, както и лица със смущения във вестибуларния апарат;

- задължително на обекта да има аптечка с медикаменти и превързочни средства с актуален срок на годност.

- всички работници и служители на обекта да са снабдени с лични предпазни средства – работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага, предпазни очила.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност и здраве;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта и ползване на лични предпазни средства (ЛПС) – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;

- организация на строителната площадка - огради, предпазни мрежи;

- състояние на временното електрическо захранване на строителната площадка (от гледна точка на безопасна експлоатация).

IX. Изпълнените работи се приемат от Възложителя съгласно условията на договора.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Таблица № 1

|  | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз. № | Наименование на видовете работи | Единица мярка | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Демонтаж и премахване на съществуващи елементи |  |  |
| 1 | Основно почистване на помещенията | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж на съществуващи дървени врати и каси, пренасяне и натоварване на транспорт | м2 | 11 |
| 3 | Демонтаж на съществуващи дървени прозорци и витрини, пренасяне и натоварване на транспорт | м2 | 19.5 |
| 4 | Демонтаж на съществуващи метални обшивки по фасадата над едната козирка и при покривните бордове | м2 | 12 |
| 5 | Демонтаж на съществуваща компрометирана обшивка от листове плоска стоманена ламарина от целия покрив и козирките | м2 | 126 |
| 6 | Демонтаж на компрометирани вароциментови външни мазилки по фасадните стени и козирките на сградата | м2 | 48 |
| 7 | Демонтаж на компрометирани бои и шпакловки по стените на помещенията | м2 | 201 |
| 8 | Демонтаж на компрометирани бои и шпакловки по таваните на помещенията | м2 | 22 |
| 9 | Демонтаж на компрометирани бои, шпакловки и мазилки по таваните на покритите тераси | м2 | 25 |
| 10 | Демонтаж на съществуващи външни подпрозоречни первази от ламарина | м2 | 1 |
| 11 | Демонтаж на част от съществуващата компрометирана тухлена зидария на комините на покрива | м2 | 4 |
| 12 | Демонтаж на съществуващата компрометирана фаянсова облицовка в една от стаите | м2 | 1 |
| 13 | Демонтаж на съществуващите осветителни тела от помещенията и входната тераса | бр. | 7 |
| 14 | Демонтаж на съществуващите електрически кабели от помещенията | м | 25 |
| 15 | Демонтаж на съществуващи електрическо табло | бр. | 1 |
|  | ІІ.Новопроектирани архитектурно-строителни работи |  |  |
| 16 | Иззиждане с тухлена зидария на нови стени 12 см за отделяне на нова кухня с място за хранене и нова баня с тоалетна | м2 | 7 |
| 17 | Иззиждане с тухлена зидария за възстановяване на комините над покрива | м2 | 4 |
| 18 | Доставка и монтаж на нови предпазни шапки за ремонтирани същ. комини | бр. | 3 |
| 19 | Полагане на нова вароциментова мазилка по новите тухлени стени на кухнята и банята с тоалетна | м2 | 7 |
| 20 | Ремонт на съществуваща външна вароциментова мазилка по съществуващите фасади на сградата (наличие на някои течове и паднали части) | м2 | 48 |
| 21 | Подготовка и монтаж на химически анкери за закрепване на армировъчна мрежа към тухлен зид на покривния борд по югоизточната фасада с паднала мазилка и обрушвания | бр. | 50 |
| 22 | Доставка и монтаж на нова армировъчна мрежа за укрепване на част от покривния борд от тухлена зидария | кг | 40 |
| 23 | Доставка и полагане на нова рабицова мрежа | м2 | 4.5 |
| 24 | Доставка и ръчно полагане на нова цименто-пясъчна мазилка с дебелина 6 см върху монтираните мрежи | м2 | 4.5 |
| 25 | Доставка и полагане на нова гипсова шпакловка по новите стените на кухнята и банята с тоалетна | м2 | 7 |
| 26 | Ремонт на съществуваща вътрешна шпакловка по съществуващите стоманобетонови тавани в помещенията (наличие на течове) | м2 | 81 |
| 27 | Ремонт на съществуващи шпакловки и мазилки по таваните на покритите тераси | м2 | 30.5 |
| 28 | Доставка и монтаж на гранитогрес за нова настилка на помещенията | м2 | 31.5 |
| 29 | Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес с височина 10 см за новата настилка на помещенията | м2 | 28 |
| 30 | Доставка и монтаж на атмосфероустойчив грапав гранитогрес за нова настилка на външните тераси | м2 | 31 |
| 31 | Доставка и монтаж на цокъл от атмосфероустойчив гранитогрес с височина 10 см за новата настилка на терасите | м2 | 18 |
| 32 | Доставка и монтаж на настилка от ламинат с подложка в част от помещенията на командния пункт | м2 | 39 |
| 33 | Доставка и монтаж на РVС /дървени/ первази при ламинат в част от помещенията на командния пункт | м | 40 |
| 34 | Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочи по стените на банята с тоалетна и по част от стените на кухнята | м2 | 18.5 |
| 35 | Доставка и монтаж на нови окачени тавани от гипсокартонени плоскости с окомплектовка под таваните на всички помещения | м2 | 104 |
| 36 | Доставка и монтаж на гъвкави рула от стъклена вата 10 см над окачения таван от гипсокартонени плоскости по таваните на всички помещения | м2 | 104 |
| 37 | Шпакловка (частична) по новите окачени тавани | м2 | 52 |
| 38 | Боядисване с латекс по новите окачени тавани на помещенията | м2 | 104 |
| 39 | Шпакловка и мазилка по стените на помещенията | м2 | 192 |
| 40 | Боядисване с латекс по стените на помещенията | м2 | 192 |
| 41 | Доставка и монтаж на плоскости от екструдиран полистирол XPS 12 см, окомплектовка с дюбели и PVC мрежа за изпълнение на нова топлоизолация по фасадните стоманобетонови стени на сградата | м2 | 151 |
| 42 | Боядисване с фасаден латекс по външните стени на сградата | м2 | 151 |
| 43 | Доставка и монтаж на нови външни подпрозоречни первази от алуминиеви профили | м | 9 |
| 44 | Доставка и монтаж на нова поцинкована ламарина 0,80 мм за новата обшивка при ремонта на покрива и козирките | м2 | 126 |
| 45 | Доставка и монтаж на нова поцинкована плоска ламарина 0,80 мм за обшивка на бордове при покрива | м2 | 16 |
| 46 | Доставка и монтаж на 4 броя нови водосточни тръби от поцинкована ламарина, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване | м | 14 |
| 47 | Доставка и монтаж на нови улуци от поцинкована ламарина на покрива | м | 23 |
| 48 | Доставка и монтаж на нови водосточни казанчета от поцинкована ламарина за покрива | бр. | 4 |
| 49 | Доставка и монтаж на нови метални парапети с Н=1,05 м за терасите, минизиране и боядисване с блажна боя | м | 10.6 |
| 50 | Ремонт на същ. метален парапет при тераса, минизиране и боядисване с блажна боя | м | 5.5 |
| 51 | Ремонт на цокъла по фасадите на сградата | м2 | 17.5 |
|  | ІІІ. Дограма |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж на нови външни метални врати с топлоизолация, включително окомплектовката към тях | м2 | 4 |
| 53 | Доставка и монтаж на нови вътрешни MDF врати включително окомплектовката към тях | м2 | 8 |
| 54 | Доставка и монтаж на нова алуминиева врата включително окомплектовката към нея в санитарния възел | м2 | 1.5 |
| 55 | Доставка и монтаж на нови PVC прозорци включително окомплектовката към тях за помещенията и обръщане | м2 | 7 |
| 56 | Доставка и монтаж на нови PVC витрини включително окомплектовката към тях за помещенията и обръщане | м2 | 12.5 |
| 57 | Доставка и монтаж на щори за новите прозорци и витрини на помещенията | м2 | 14 |
| 58 | Доставка и монтаж на комарници за новите прозорци и витрини на помещенията | м2 | 7 |
|  | ІV. Част "ВиК"- нови работи |  |  |
| 59 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 за студена вода, вкл. фитинги, направа на връзки и укрепване | м | 7 |
| 60 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 за топла вода, вкл. фитинги, направа на връзки и укрепване | м | 7 |
| 61 | Доставка и монтаж на нов умивалник за кухнята на пункта | бр. | 1 |
| 62 | Доставка и монтаж на нов смесител за умивалника в кухнята (батерия) | бр. | 1 |
| 63 | Доставка и монтаж на нов умивалник за банята с тоалетна | бр. | 1 |
| 64 | Доставка и монтаж на нов смесител за умивалника в банята (батерия) | бр. | 1 |
| 65 | Доставка и монтаж на нова тоалетна чиния с казанче (моноблок) за банята с тоалетна | бр. | 1 |
| 66 | Доставка и монтаж на нов смесител за душ за банята | бр. | 1 |
| 67 | Доставка и монтаж на нов душ комплект за банята | бр. | 1 |
| 68 | Доставка и монтаж на нов сифон в банята | бр. | 1 |
| 69 | Доставка и монтаж на нов бойлер за топла вода в банята 80 л | бр. | 1 |
| 70 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализацията ф110 мм, включително фасонни части (разклонители, колена, дъги), направа на връзки, укрепване и всичко, необходимо за монтажа | м | 8 |
| 71 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализацията ф50 мм, включително фасонни части (разклонители, колена, дъги), направа на връзки, укрепване и всичко, необходимо за монтажа | м | 5 |
|  | V. Част "Електро" - нови работи |  |  |
| 72 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х4 мм2 в същ. канали в стени на мястото на старите демонтирани проводници | м | 65 |
| 73 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х1 мм2 в същ. канали в тавани на мястото на старите демонтирани проводници | м | 70 |
| 74 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла за скрита инсталация | бр. | 9 |
| 75 | Доставка и монтаж на ключ обикновен скрита инсталация IP 20 | бр. | 9 |
| 76 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 16 А скрита инсталация | бр. | 18 |
| 77 | Доставка и монтаж на нови луминесцентни осветителни тела 2 х 28W с капак за стаите и коридора (или други подобни с параметрите на демонтираните осветителни тела) | бр. | 19 |
| 78 | Доставка и монтаж на нови LED плафониери за тавана на кухнята с мощност не повече от 28 W, степен на влаго- и прахозащитеност – не по-малко от IP 20, светлинен поток – не по-малко от 2000 lm. | бр. | 1 |
| 79 | Доставка и монтаж на нов аплик за баня в комплект с луминесцентна лампа IP54 за банята (противовлажни осветителни тела) | бр. | 1 |
| 80 | Доставка и монтаж на ново осветително тяло за входната тераса с мощност не повече от 28 W, със степен на влаго- и прахозащитеност – не по-малко от IP 55, светлинен поток – не по-малко от 2000 lm. | бр. | 1 |
| 81 | Доставка и монтаж на новo електрическo таблo | бр. | 1 |
| 82 | Доставка и монтаж на нови мрежови UTP5 кабели | м | 35 |
| 83 | Доставка и монтаж на нови кабелни лайсни с широчина 4 см | м | 20 |
| 84 | Доставка и монтаж на нови LED осветителни тела за външно (улично) осветление на четирите външни страни на сградата. Всяка от лампите трябва да бъде със следните показатели: мощност не повече от 40 W, степен на влаго- и прахозащитеност – не по-малко от IP 56, светлинен поток – не по-малко от 3000 lm. | бр. | 4 |
|  | VI. Част "ОВК" - нови работи |  |  |
| 85 | Климатизатор с вътрешен модул за открит стенен монтаж с инверторно и дистанционно управление, Q от=4.3кW(1.5–5,8kW); Qохл.=3,5кW(1.44.3кW); конс.Neл.=1,63кW; 220-240V,комплект с тръбопроводи и окабеляване за включване към електрическа инсталация.Доставка и монтаж, включително всички закрепващи и свързващи елементи до готовност за експлоатация. | бр. | 4 |
| 86 | Климатизатор с вътрешен модул за открит стенен монтаж с инверторно и дистанционно управление, Q от=5,5 кW (2,3–5,8 kW); Qохл.=5,2 кW (2,3-4,3кW); конс.Neл.=2,2кW; 220-240V, комплект с тръбопроводи и окабеляване за включване към електрическа инсталация.Доставка и монтаж, включително всички закрепващи и свързващи елементи до готовност за експлоатация. | бр. | 1 |
| 87 | Електрически отоплителен панел за стенно окачване (конвекторен радиатор) за баня, с вграден терморегулатор, електронен термостат 400W, и скала за стайна температура от 5-300 градуса С; Н=350мм; L=453мм. Доставка и монтаж, включително всички закрепващи и свързващи елементи до готовност за експлоатация | бр. | 1 |
| 88 | Вентилатор центробежен, влагозащитен със степен на защита, не по-малко от IP X4, предназначен за смукателна вентилация на средно големи помещения, с филтър срещу прах, с таймер за време. Двигател на вентилатора – с търкалящи лагери с дълъг живот с гарантиран живот не по-малко от 30000 часа работа; Максимален дебит: - на висока скорост не по-малко от 200 m³/h и на ниска скорост не по-малко от 100 m³/h; Максимален напор - на висока скорост не по-малко от 300 Pa, а на ниска скорост не по-малко от 280 Pa; Ел. мощност: не повече от 75 W - на висока скорост и 40 W - на ниска скорост; Захранване: 220 ÷ 240 V, 50Hz; Доставка и монтаж, включително всички закрепващи и свързващи елементи до готовност за експлоатация. | бр. | 1 |
|  | VII. Общо почистване на сградата |  |  |
| 89 | Основно почистване – окончателно | бр. | 1 |
|  | VIII. РАБОТИ ПО ЧАСТ „ПУСО“ – Приложение 1 към чл. 3 на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали |  |  |
| 90 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък „дървен материал“ с код 170201 | т | 2.00 |
| 91 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък „стъкло“ с код 170202 | т | 1.45 |
| 92 | Транспортиране до депо на смесени минерални отпадъци с код 170107 (бетон, плочки, фаянс) | т | 0.40 |
| 93 | Транспортиране до депо на желязо и стомана с код 170405 | т | 2.00 |
| 94 | Транспортиране до депо на смесени отпадъци от строителство и събаряне с код 170904 | т | 4.00 |