ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фургони за оборудване на ракетни площадки в системата на ИАБГ“ с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Доставка на 48 фургона за работни помещения на ракетни площадки в системата на ИАБГ;

Обособена позиция № 2 - Доставка на 201 фургона за битови помещения на ракетни площадки в системата на ИАБГ.“

Доставката по обособена позиция № 1 следва да се извърши съгласно изброените по-долу изисквания:

І. Участникът трябва да достави и монтира 48 едноосни ремаркета-фургони за работни помещения със следните параметри:

1. Размери

1.1. Габаритна дължина – не по-малка от 3500 мм

1.2. Габаритна ширина - не по-малка от 2 200 мм

1.3. Габаритна височина – не по-малка от 2 100 мм

1.4. Пълна маса – не повече от 750 кг

2. Изисквания към изпълнението:

2.1. Шаси – Метална конструкция

2.2. Една ос, централно фиксирана към шасито

2.3. Теглич – “V”образен, монтиран на тясната страна на фургона

2.4. Под – водоустойчив материал, покрит с балатум

2.5. Стени от термоизолирани панели с дебелина, не по-малка от 40 мм

2.6. Вътрешна структура – две помещения

2.7. Прозорец отваряем –1 бр.

2.8. Външна врата – отваряща се навън, единична, заключваща се – 1бр.

2.9. Вътрешна врата, единична, заключваща се, отваряща се към външното помещение, така че отворът да сочи към външната врата – 1бр.

2.10. Демонтируема преместваема стълба –1бр

2.11. Електрическа система на ремаркето – 12 V

2.12. Вътрешно осветление

2.13. Електрическа инсталация с електрическо табло, автоматични предпазители и евробукса за включване в мрежа – 220 V

2.14. Допустима максимална скорост – 80км/час

2.15. Включено типово одобрение от европейска техническа служба като шосейни транспортни средства.

2.16. Изделията да са придружени с всички необходими документи за регистрация в КАТ.

Забележка: Външната врата и прозорецът се разполагат на дългата страна на фургона, а вътрешната врата – срещу късата страна, съгласно схемата на фургона. Размерите, посочени в приложената схема, са в милиметри.

II. Участникът трябва да осигури гаранция на доставените изделия и извършените дейности – не по-малко от 24 месеца.

IІІ. Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности, свързани с извършените дейности, в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на регистриране на повредата.

По отношение на посочените в документите от настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.