ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фургони за оборудване на ракетни площадки в системата на ИАБГ“ с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Доставка на 48 фургона за работни помещения на ракетни площадки в системата на ИАБГ;

Обособена позиция № 2 - Доставка на 201 фургона за битови помещения на ракетни площадки в системата на ИАБГ.“

Доставката по обособена позиция № 2 следва да се извърши съгласно изброените по-долу изисквания:

I. Участникът трябва да достави и монтира 201 едноосни ремаркета - фургони за битови помещения със следните параметри:

1. Размери

1.1 Габаритна дължина – не по-малка от 3500 мм

1.2 Габаритна ширина - не по-малка от 2 200 мм

1.3 Габаритна височина – не по-малка от 2 100 мм

1.4 Пълна маса – не повече от 750 кг

2. Изисквания към изпълнението:

2.1. Шаси – Метална конструкция

2.2. Една ос, централно фиксирана към шасито

2.3. Теглич – “V”-образен, монтиран на тясната страна на фургона

2.4. Под – водоустойчив материал, покрит с балатум

2.5. Стени от термоизолирани панели с дебелина, не по-малка от 40 мм

2.6. Вътрешна структура – едно помещение

2.7. Прозорец отваряем – 1бр.

2.8. Външна единична заключваща се врата – 1бр.

2.9. Демонтируема преместваема стълба – 1бр

2.10. Електрическа система на ремаркето – 12 V

2.11. Вътрешно осветление

2.12. Електрическа инсталация с електрическо табло, автоматични предпазители и евробукса за включване в мрежа – 220 V

2.13. Допустима максимална скорост – 80км/час

2.14. Включено типовото одобрение от европейска техническа служба като шосейни транспортни средства.

2.15. Изделията да са придружени с всички необходими документи за регистрация в КАТ.

Забележка: Външната врата и прозорецът се разполагат на дългата страна на фургона.

II. Участникът трябва да осигури гаранция на доставените изделия и извършените дейности, не по-малко от 24 месеца.

IІІ. Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности, свързани с извършените дейности, в рамките на гаранционния срок, не повече от 5 дни от момента на регистриране на повредата.

По отношение на посочените в документите от настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.