ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 79 броя автоматизирани пускови установки за изстрелване на противоградови ракети в комплект с пулт за дистанционно управление и паник бутон“.

I. Автоматизираната пускова установка следва да осигурява безопасно изстрелване на 55 мм. противоградови ракети, с външен диаметър на контейнера на ракетата 60 мм. Изстрелването да става последователно. Да бъде осигурена възможност изстрелването на повече от една ракета да бъде в интервал по-малък от 4 секунди.

II. Изисквания към техническите характеристики на автоматизираната пускова установка:

- Брой на изстрелваните ракети:  6 броя;

- Разположение на направляващите – веерно: две направляващи на                  + 5(; две направляващи на  - 5(; две направляващи на 0(;

6          5           4

-5о             0о            +5о

1          2           3

-5о            0о            +5о

- Движение по елевация:  от 45° до 85°, със стъпка 5о;

- Движение по азимут: кръгово (0 - 360°), със стъпка 5о;

- Точност за настройка по азимут и елевация:  ±1,5°;

- Скорост на въртене по азимут:  8°/сек.;

- Скорост на движение по елевация:  по-малка или равна на 8°/сек.;

- Електрозахранващо напрежение:  от 21 до 28V- DC;

- Максимален ток на редукторите - по-малък от 7 А;

- Захранване на електрониката - 10,8 – 13,6 V;

- Възможност за работа в ръчен режим за установяване по азимут и елевация;

- Тегло:  по-малко или равно на 100 кг;

- Габарити при вертикално положение на ракетния отсек: по-малки или равни на 750х750х980 mm.

IІІ. Изисквания към техническите характеристики на пулт за дистанционно управление (ПДУ):

  - Осигуряване на контролиран достъп за работа с пулта чрез пароли на 3 нива;

  - Осигуряване на комуникация с командния пункт (КП) за приемане на команди и съобщения по УКВ радиоканал с честота от 146 до 174MHz и радиомодем с шумоустойчиво кодиране;

  - На дисплея да се изобразяват азимутът, ъгълът на възвишение, индикация за вида на ракетата и номерата на направляващите;

  - Вътрешно осветяване на бутоните за изстрелване на заповяданите от КП направляващи;

  - Осигуряване на съвместимост със сега съществуващата система за управление на стрелбата;

  - Осигуряване на дистанционно управление на пусковата установка;

  - Осигуряване на дистанционно изстрелване на протовоградовите ракети;

  - Издаване на звукова и светлинна сигнализация и изписване на надпис за забрана при неправилни действия на стрелеца;

  - Възможност за ръчен режим на работа при необходимост;

  - Осигуряване изпращането на автоматично генерирано съобщение до КП за изпълнението на получените команди за стрелба;

  - Осигуряване на защита от атмосферни разряди;

  - Управлението на работата на пулта следва да се осъществява с помощта на цифрова клавиатура и LCD  индикаторан панел;

  - Захранване на електрониката на пулта – 10,8 – 13,6 волта DC;

  - Осигуряване на захранване за изстрелване на ракетите – 24-27 волта DC.

ІV. Изисквания към техническите характеристики на подсистема за генериране и предаване на алармен сигнал (паник бутон).

- Разстояние на задействане на алармата от предавателя на паник бутона до

приемника на стрелковата площадка - не по-малко от 150 m при открита местност;

- Вероятност за надеждно сработване - не по-малко от 0,99;

- Време за работа на предавателя с една батерия – не по-малко от 8 месеца;

- Работен температурен диапазон от -5(С до +50(С;

- Работен честотен диапазон 433MHz;

- Технически данни на радиопредавателя на паник бутона:

- Работна честота 433 MHz ( 10kHz;

- Изходна мощност ( 10mW;

- Режим на работа – simplex

- Тип модулация- стандарт FSK или еквивалент;

- Скорост на предаване – 1200bit/sес;

- Захранване – батерия 9V;

- Консумация на предавателя:

- в режим на мълчание –  по-малко от 30(А;

- в режим на излъчване – по-малко от 30mA;

- Сигнализация за предаване – светене в цвят, различен от бял, на светодиод.

- Технически данни на радиоприемника  на паник бутона.

- Работна честота - 433 MHz ( 10kHz;

- Чувствителност -  по-добра от 2(V;

- Тип модулация-  FSK или еквивалент;

- Скорост на приемане – 1200bit/sес;

- Сигнализация:

- в режим “готовност за работа” – мигане на светодиод през 2s;

- в режим “приет сигнал от предавателя” – непрекъснато светене на светодиода.

- Изходен сигнал – изпращане на команда към пулт за дистанционно управление по сериен интерфейс стандарт RS 232 или еквивалент.

V. Пълният комплект автоматизирана пускова установка, пулт за дистанционно управление и паник бутон следва да съдържа:

- Автоматична пускова установка с 6 веерно разположени направляващи;

- Чохъл за покриване на пусковата установка;

- Пулт за управление и контрол;

- Паник бутон;

- Кабели за електрозахранване и управление;

- Техническа документация;

- Инструкция за експлоатация.

VІ. Участникът, избран за изпълнител трябва да осигури обучение на служители на възложителя.

По отношение на посочените в документите от настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.