Приложение № 1.1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за високо-точни измервания с глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС), във връзка с изпълнение на проект BMP1/2.2/2163/2017 „Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район Балканмед (БеРТИСС) по програма „Балкани-Средиземноморие“ с бенефициент „Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ с 3 обособени позиции.“

Обособена позиция № 1 „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 9 броя референтни станции за високо-точни измервания с ГНСС“;

Обособена позиция № 2 „Доставка на 9 броя настолни работни станции с непрекъсваемо електрозахранване за работа с ГНСС“;

Обособена позиция № 3 „Доставка на 1 брой преносим компютър за работа с ГНСС“.

За Обособена позиция № 1 „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 9 броя референтни станции за високо-точни измервания с ГНСС“

- Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 9 броя референтни станции за високо-точни измервания с ГНСС.

- Участникът трябва да изпълни доставката, като количествата и характеристиките на подлежащото на доставка оборудване са подробно описани в Таблица 1.

- Участникът, избран за изпълнител,  при изпълнение на доставката трябва да представи техническа документация и инструкции за експлоатация на референтните станции.

- Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на доставеното оборудване и изпълнените дейности за срок, не по-малко от 24 месеца.

- Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности,  в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на уведомяване от страна на възложителя и предостави оборотно устройство със същите параметри.

- Всички устройства и техните компоненти трябва да са нови, неизползвани. Устройствата трябва да са актуални към датата на доставка и да са стандартни модели в производство.

- Комплектовката на оборудването трябва да включва всички технически аксесоари, необходими за правилната му работа, например захранващи кабели, кабели за връзка, захранващи адаптери, закрепващи елементи и други.

- Предложената техника да отговаря на българските стандарти и да е съвместима с електрическата мрежа на Република България

- Участникът трябва да бъде производител или да бъде оторизиран от производителя на оборудването или от негов официален представител, за извършване на продажба и сервизно обслужване на оборудването, предмет на поръчката, за територията на Република България.

- Участникът следва да има на разположение център за техническа поддръжка, работещ в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и действаща система за съобщаване на проблеми. Центърът трябва да поддържа минимум 6 (шест) канала за достъп – електронна уеб-базирана система за регистриране и обработване на инциденти, уеб-портал за споделяне на документи, мобилен телефон, стационарен телефон, факс и е-mail.

По отношение на посочените в настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.

Посочените в таблица 1 технически изисквания се отнасят за всяка от деветте референтни станции за високо-точни измервания с ГНСС.

| Таблица 1 |
| --- |
| № | Видове продукти и дейности | Технически изисквания |
| А | ГНСС приемник |  |
| А.1 | Приемани ГНСС сигнали | Възможност за проследяване до 60 спътника едновременно, излъчващи до 7 честоти |
| А.2 | Брой приемателни канали | не по-малко от 420 универсални канала |
| А.3 | Приемани GPS честоти | L1, L2, L2C, L5 |
| A.4 | Приемани ГЛОНАСС честоти | L1, L2 |
| A.5 | Приемани Galileo честоти | E1, E5А, E6 |
| A.6 | Честота на регистрация на данни | 20Hz |
| A.7 | Хоризонтална точност в статичен режим | 3.5 mm + 0.5 ppm или по-добра |
| А.8 | Вертикална точност в статичен режим | 4 mm + 0.5 ppm или по-добра |
| A.9 | Хоризонтална точност в RTK режим | 8 mm + 1 ppm или по-добра |
| А.10 | Вертикална точност в RTK режим | 15 mm + 1 ppm или по-добра |
| A.11 | Web услуги | Вграден уеб интерфейс за дистанционно управление и настройка на базовата станция, автоматични e-mail аларми за промяна на състоянието на базовата станция, позицията, захранването и записа на данни. |
| А.12 | Комуникации | Минимум 1 х USB порт, 1 х RS-232 порт, 1 х Ethernet порт, PPS out порт |
| А.13 | Поддържани комуникационни формати | CMR, CMR+, RTCM 2.Х, RTCM 3.Х, NMEA |
| А.14 | Мрежови пренос на RTCM формат чрез Интернет протокол (NTRIP) | Налични в базовата станция NTRIP Caster, NTRIP Server, NTRIP Client |
| A.15 | FTP поддръжка | Достъп на данните в станцията чрез FTP клиент и FTP “push” функция |
| А.16 | Захранване | 100-240V, вградена или сменяема литиево-йонна батерия |
| А.17 | Непрекъсващо захранващо устройство - UPS | UPS 600 V/A |
| A.18 | Памет | Вградена памет не по-малка от 8 GB и възможност за разширяване с външна памет |
| А.19 | Температурен диапазон на работа | от -40° до +60° или по-голям |
| А.20 | Прахо и водоустойчивост | Стандарт IP67 или по-висок |
| А.21 | Издръжливост на удар | MIL-STD-810 |
| А.22 | Издръжливост на вибрации | MIL-STD-810 |
| А.23 | Тегло | Не повече от 1.8 kg с поставена батерия |
| А.24 | Ниво на шума при измервания по носещия, фазов честотен диапазон | < 1 mm (rms) |
| А.25 | Сигурност и оторизиран достъп | Достъп до станцията чрез HTTP login Достъп до станцията чрез HTTPS/SSL |
| A.26 | Управление и настройка | Вградени панел с клавиши и дисплей за настройка и управление на приемника. |
| Б | ГНСС антена |  |
| Б.1 | Съвместимост | Пълна съвместимост с предложения ГНСС приемник и функционалност за прием на всички сателитни сигнали, описани по точки A3, A4, A5 |
| Б.2 | Температурен диапазон на работа | От -45° до +80° С или по-голям |
| Б.3 | Прахо и водоустойчивост | Стандарт IP67 или по-висок |
| Б.4 | Издръжливост на удар | Да издържа на падания от височина до 1.5 m |
| Б.5 | Издръжливост на вибрации | Да покрива стандарт MIL-STD-810-F |
| Б.6 | Ограничаване на ефекта на многопътност | Да разполага с вграден „Ground plane“ за ограничаване на ефекта на многопътност |
| Б.7 | Тегло | Не повече от 1.5 kg |
| B | Инсталиране на ГНСС антена |  |
| В.1 | Мачта | 3 метра височина над земята с обтяжки. Мачтата да се фундира и осигури необходимата дълбочина против замръзване на основата. |
| В.2 | Адаптер за монтаж на ГНСС антена | Адаптер за монтаж на ГНСС антена върху мачта |
| Г | Допълнителни аксесоари за инсталиране |  |
| Г.1 | Кабел за връзка между антената и приемника | Екраниран коаксиален кабел с дължина, не по-малка от 20 m |
| Г.2 | Кабел за връзка между приемник и компютър | Дължина, не по-малка от 10 m |
| Г.3 | Захранващ кабел за приемника (чрез PoE switch или 220 V) | 9 локации – дължина от 15 до 150 м според мястото на инсталиране на ГНСС станцията |
| Г.4 | Защита на оборудването | Приемникът да се монтира в предпазна кутия, като се осигури допълнително захранване от 40 Аh. Да се предложи мълниезащита прекъсвач. |
| Д | Софтуерни продукти и комуникация |  |
| Д.1 | Софтуерен продукт за управление на базовата станция | Вграден в базовата станция UI |
| Д.2 | Софтуерен продукт за конвертиране в RINEX формат и в ZIP формат | Софтуерен продукт или продукти за конвертиране на суров файлов формат на приемника в RINEX формат и в ZIP формат, който да може да се инсталира на PC с операционна система Windows. |
| Д.3 | Комуникация приемник-компютър | Чрез RJ45 или WiFi Point to point устройства с възможност за пренос до 350 м. Забележка: WiFi Point to point устройства се осигурява от възложителя. |
| Е | Обучение и гаранция |  |
| Е.1 | Обучение за управление на базовата станция | Обучение на един човек на всяка локация. |
| Е.2 | Техническа документация | 1 бр. |
| Е.3 | Гаранционен срок | Не по-малко от 24 месеца |