Приложение № 1.2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за високо-точни измервания с глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС), във връзка с изпълнение на проект BMP1/2.2/2163/2017 „Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район Балканмед (БеРТИСС) по програма „Балкани-Средиземноморие“ с бенефициент „Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ с 3 обособени позиции.“

Обособена позиция № 1 „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 9 броя референтни станции за високо-точни измервания с ГНСС“;

Обособена позиция № 2 „Доставка на 9 броя настолни работни станции с непрекъсваемо електрозахранване за работа с ГНСС“;

Обособена позиция № 3 „Доставка на 1 брой преносим компютър за работа с ГНСС“.

За Обособена позиция № 2 „Доставка на 9 броя настолни работни станции с непрекъсваемо електрозахранване за работа с ГНСС“

- Доставка на 9 броя настолни работни станции с непрекъсваемо електрозахранване по проект BMP1/2.2/2163/2017 BalkanMed real time severe weather service- BeRTISS.

- Участникът трябва да изпълни доставката, като количествата и характеристиките на подлежащото на доставка оборудване са подробно описани в Таблица 1.

- Участникът, избран за изпълнител,  при изпълнение на доставката трябва да представи техническа документация и инструкции за експлоатация на настолните работни станции.

- Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на настолните работни станции за срок, не по-малко от 36 месеца, а на непрекъсваемото електрозахранване – не по-малко от 24 месеца.

- Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности,  в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на уведомяване от страна на възложителя и предостави оборотно устройство със същите параметри.

- Всички устройства и техните компоненти трябва да са нови, неизползвани. Устройствата трябва да са актуални към датата на доставка и да са стандартни модели в производство.

- Комплектовката на оборудването трябва да включва всички технически аксесоари, необходими за правилната му работа, като например захранващи кабели, кабели за връзка, захранващи адаптери, закрепващи елементи и други.

- Предложената техника да отговаря на българските стандарти и да е съвместима с електрическата мрежа на Република България

- Участникът трябва да бъде производител или да бъде оторизиран от производителя на оборудването или от негов официален представител, за извършване на продажба и сервизно обслужване на оборудването, предмет на поръчката, за територията на Република България.

- Участникът следва да има на разположение център за техническа поддръжка, работещ в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и действаща система за съобщаване на проблеми. Центърът трябва да поддържа минимум 6 (шест) канала за достъп – електронна уеб-базирана система за регистриране и обработване на инциденти, уеб-портал за споделяне на документи, мобилен телефон, стационарен телефон, факс и е-mail.

По отношение на посочените в настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.

Посочените в таблица 1 технически изисквания се отнасят за всеки от деветте настолни компютри за работа с ГНСС.

Таблица 1

| Продукт | Параметър | Минимални технически изисквания |
| --- | --- | --- |
| Настолни работни станции – 9 броя | Процесор | Минимум 4 физически ядра с базова работна честота 3.8GHz и мин. работна честота в турбо режим 4.2 GHz |
|  | Оперативна памет | Мин. 8GB DDR4, 4 x DIMM slots |
|  | Твърд диск | Мин. 2 х 1TB SATA III 7200rpm |
|  | Оптично устройство | Вградено DVD+/-RW |
|  | Разширителни слотове | Мин. 1 х PCIe x 16, 1 х PCIe x8, 2 х PCIe други видове |
|  | Входно-изходни портове | Мин. 10 х USB, поне 6 x USB 3.1, два от които да са на предния панел, RJ-45, serial port, VGA, 2 х Display port, изходи за слушалки и микрофон, четец на мултимедийни карти |
|  | Мрежа | Мин. 10/100/1000 Mbps RJ-45 |
|  | Сигурност | Вграден TPM, RAID 0, 1 |
|  | Кутия | Tower/Microtower |
|  | Захранване | Макс. 280W с мин. 90% ефективност на захранването при пълно натоварване на системата |
|  | Мишка | USB, оптична със скрол, от производителя на компютъра |
|  | Клавиатура | USB, с надписи по БДС от производителя на компютъра |
|  | Операционна система | Предварително инсталирана Microsoft Windows 10 Pro, 64-битова версия с безсрочен лиценз или еквивалент |
|  | Сертификационни изисквания | CE Mark, Energy star, RoHS, IT Eco декларация |
|  | Монитор | От производителя на компютъра. Диагонал: мин. 23.8“ (16:9), резолюция: мин. FHD, яркост: мин. 250cd/m2, контраст: мин. 1000:1, време на реакция: макс. 5ms, ъгли на видимост 1780/1780, тип на матрцата IPS с подсветка, изводи – мин. VGA, HDMI, Display port, USB, стойка – с възможност за регулиране на височината до поне 120мм, pivot функция, наклон мин. от -50 до +230 Сертификати – Energy star, TCO, CE Mark |
|  | Гаранция | Не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца |
| Непрекъсваемо електрозахранване – 9 броя | Непрекъсваемо електрозахранване | Тип: Line Interactive, входно напрежение: мин. 170V-264V, Изх. мощност мин. 650VA, Изводи: мин. 4 x IEC 320 C13, защити: IEC/EN 62040-1, време на резервираност мин. 15 минути. Сертификати – CE Mark |
|  | Гаранция | Не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца |