ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Шумен, предназначена за разполагане и функциониране на радарна станция“

I. Техническата спецификация е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи – съгласно Таблица №1.

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия, количествените сметки.

Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните и ремонтни работи, които са предмет на договора за строителство.

Строително-монтажните и ремонтни работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на Правилник за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР)

II. Изисквания към обекта на обществената поръчка, количество и обем

1. Строителната дейност започва със подготвителен етап, през който на изпълнителя се предоставя цялата необходима документация. Той подготвя строителната площадка. Следва реалното изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно задание в писмен вид от Възложителя.

2. Определените от Възложителя строително-монтажни работи, съгласно приложената Количествена сметка (таблица№ 1), ще се извършат в рамките на договорения с изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя и Българското законодателство.

3. Площадката на строителството и ремонта трябва да се поддържа чиста и безопасна, като всички отпадъци се извозват на определено за целта депо. При окончателно завършване на строително-монтажните и ремонтни работи се прави основно почистване на обекта.

III. Видове и количества СМР, които ще се изпълняват са съгласно количествените сметки:

1. Описание на видовете работи, предмет на договора

- демонтажни работи на врати, електрически осветителни тела, ел.табло;

- работи по основно почистване на помещенията от отпадъци;

- работи по демонтаж на съществуващи метални обшивки от плоска ламарина от покрива, козирките, бордовете и едната фасада;

- демонтажни работи на компрометирани външни вароциментови мазилки, вътрешни шпакловки и ронещи се бои;

- демонтажни работи на съществуваща компрометирана тухлена зидария на комините на покрива на сградата;

- демонтажни работи на съществуваща фаянсова облицовка в едно от помещенията;

- демонтажни работи на същ. осветителни тела, ел. кабели и ел. табло;

- зидарски работи за изграждане на нови стени на кухнята и банята с тоалетна и по ремонта на комините на покрива;

- работи по поставянето на нови шапки на комините на покрива;

- ремонтни работи на съществуващите вароциментови мазилки и шпакловки;

- работи по полагане на нови вароциментови мазилки и шпакловки по новите вътрешни тухлени стени;

- бояджийски работи;

- работи по почистване и ремонт на съществуваща циментова замазка по пода на помещенията;

- работи по монтаж на нова настилка от гранитогрес в ремонтираните помещения;

- работи по монтаж на нова настилка от ламинат в ремонтираните помещения;

- работи по монтаж на нова облицовка от фаянсови плочи по стени в кухнята и банята с тоалетна;

-работи по полагането на нова гипсова шпакловка по стените и таваните на помещенията;

- работи по боядисване на вътрешните стени  и таваните с латекс;

- работи по монтиране на нова топлоизолация, PVC мрежа и мазилки по фасадните стени и вътрешните тавани на помещенията;

- работи по боядисването с фасаден латекс на фасадите на сградата;

- работи по полагането на нова обшивка от поцинкована ламаринена по покрива, бордовете и козирките;

- работи по монтирането на нови улуци, водосточни казанчета и водосточни тръби за отводняване на покрива;

- ремонтни работи по цокъла на сградата;

- доставка и монтаж на новата дограма – врати, прозорци и витрини;

- доставка и монтаж на нови санитарни уреди (чешми, тоалетна чиния с казанче/ моноблок и смесител с комплект за душ);

- доставка и монтаж на нови климатизатори за помещенията, отоплителен панел и вентилатор за банята с тоалетна;

-доставка и монтаж на нов вкопан резервоар за отпадни води от усилен полипропилен;

- доставка и монтаж на нови осветителни тела;

- доставка и монтаж на нови електрически кабели, контакти, ключове и ел. табло;

- ремонтни работи по съществуващата мълниезащита и гръмоотводна инсталация;

- основно почистване и транспортиране на отпадъците.

2. Изпълнението ще става при следната последователност:

-	първи етап – демонтаж на компрометираните съществуващи елементи

-	втори етап - монтажни и ремонтни работи

-	трети етап  - почистване и транспорт на отпадъците.

IV. Технически изискавания към изпълнителя

1.	Механизация и техническо оборудване

Изпълнителят трябва да осигури необходимата строителна техника за точното и качествено изпълнение на обществената поръчка.

Основни машини, които следва да се предвидят от Изпълнителя за извършване на строително-ремонтните работи са, както следва:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подемник | 1 |
| 2 | Работно вътрешно скеле | 2 |
| 3 | Бормашини | 2 |
| 4 | Колички | 2 |
| 5 | Контейнер за строителни отпадъци | 1 |

Предвидената механизация трябва да бъде в добро работно състояние. Изпълнителят е задължен да поддържа и запази същата за цялото времетраене на строителството на обекта.

Техническите качества на използваните машини трябва да бъдат доказани с технически паспорти и документи за техническа годност.

2.	Изисквания към влаганите строителни материали

-	Изпълнение на строежите съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;

-	В СМР да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл.169а от ЗУТ.

-	Доставката на материалите трябва да бъде придружена със сертификат от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, показващ че материалите отговарят на изискванията.

-	Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

-	Недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;

-	Спазване на всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация;

-	Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството съгласно « Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството»;

-	Строително монтажните работи да се извършват съгласно строителните норми и правила,включващи необходимите технологични операции, осигуряващи добро качество на извършените СМР при изпълнение на изискванията на всички нормативни документи включително изискванията за здравословни и безопасни условия на труд .

-	Извършване на СМР в съответствие на БДС /или еквивалентни/ и всички действащи към момента на изпълнение нормативни документи по отношение на строително-монтажните дейности.

-	Всички извършени работи и доставени материали следва да отговарят на актуални (действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка)

Български държавни стандарти БДС -ЕН или еквивалентни;

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител - (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Изпълнителят трябва да укаже произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на договора за изпълнение.

Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.

V. Гаранционен срок

1. Гаранционният срок за изпълнени строителни - монтажни работи е по предложение на участника. Предлаганият гаранционен срок на изпълнени строителни и монтажни работи не трябва да бъде по-кратък от предвиденият за този вид СМР срок в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - 2 (две) години и не може да надхвърля този срок повече от 3 (три) пъти - 6 (шест) години.

2.	Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

3.	Срокът за реакция за отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок е по предложение на участника.

4.	Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци за своя сметка.

5.	Изпълнителят е отговорен за отстраняването на всеки дефект или повреда на части от обекта, които могат да възникнат или да се появят по време на Гаранционния срок.

6.	Изпълнителят трябва да отстрани дефекта или да поправи повредата за своя сметка възможно най-бързо.

7.	Ако такъв дефект се появи или възникне повреда по време на Гаранционния срок, Възложителят трябва да уведоми Изпълнителят. Ако Изпълнителят не успее да отстрани дефекта или повредата в рамките на определения в известието краен срок, Възложителят може да извърши работата сам или да наеме някой за извършване на работата, за сметка и риск на Изпълнителя, в който случай поетите от Възложителят разходи ще бъдат удържани от гаранциите срещу Изпълнителя.

VI. Приложимо законодателство и документи

1.	Закон	за устройство на територията;

2.	Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997г.; последно изм. и доп. ДВ бр. 33, бр. 48/2006 г.);

3.	Закон за опазване на околната среда.

4.	Закон за задълженията и договорите.

5.	Правилник за прилагане на закона за движения по пътищата;

6.	Правилник по безопасността на труда при изпълнение на строителни и монтажни работи;

7.	Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи;

8.	Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

9.	Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти

10.	НАРЕДБА № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически Правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Комитета по териториално и селищно устройство;

11.	Наредба РД-07/8 от 20.12.2008г.за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и / или здраве при работа;

12.	Наредба №2/22.03.2004 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустроиството и Министерството на труда и социалната политика за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

13.	Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при строително-монтажни работи по пътищата и улиците, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустроиството;

14.	Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.);

15.	Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

16.	Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Прилагането на други признати стандарти, осигуряващи равностойно или по-високо качество от изброените се приемат след като Възложителят и независимия строителен надзор прегледат въпросните стандарти и дадат писмено съгласие за прилагането им, като не се допуска прилагане на стандарти, които противоречат на българските стандарти и нормативни актове.

Разликите между указаните стандарти и прилаганите алтернативни стандарти се описват подробно в писмен вид от Изпълнителя и се предават на Възложителя в срок от най-малко 10 дни преди датата, към която Изпълнителят би желал да получи съгласието на Възложителя.

В случай, че Възложителя или независимия строителен надзор определят, че така предложените отклонения не гарантират качество, качество равностойно или по-високо от изискваното, Изпълнителят се съобразява със стандартите, указани в документацията.

Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя за одобрение пълен списък със стандартите, които той предлага за прилагане при изпълнение на поръчката.

Изпълнителят е длъжен да съхранява на строителния обект по всяко време екземпляри от всички одобрени строителни книжа, чертежи и документи, като Заповедна книга, протоколи, сертификати, стандарти и инструкции за изпитвания.

При представяне на резултатите от изпитванията, Изпълнителят е длъжен да посочи ясно стандартната спецификация или метода на изпитване, съгласно които е проведено изпитването.

Използването на метрични мерни единици е задължително за всички строителни работи и доставки.

Всички документи се изготвят на български език. Сертификатите за произход се превеждат на български език.

Когато документите се представят в електронен вид се използват стандартни текстови и таблични формати.

VII. Контрол на строителните работи

1.Контрол и измерване на работите

Качеството и количеството на на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент. Когато това не може да стане с помоща на Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай разходите са изцяло за сметка на Изпълнителя. Количеството на извършената работа се доказва с подписана от двете страни подробна количествена сметка. Качеството на извършената работа се доказва с подписана от двете страни декларация за съответствие с изискванията на съответветните нормативни документи.

От Възложителя се одобряват само работи и/или част от работи, завършени от Изпълнителя и изпълнени съобразно спецификацията, отговарящи на качествените изисквания и стандартите. Работите които се покриват или се вграждат в следващи операции (покритие от следващи слоеве) подлежат на междинно одобрение. В такива случаи изпълнителят следва да поиска одобрение преди да закрие така изпълнените работи. Само изцяло завършената и одобрена работа може да се актува за плащане.

Когато изпълнителят е завършил изцяло достатъчно количество работа, съгласно план-графика за изпълнение на поръчката, той иска от Възложителят инспекция за одобрение. Възложителят следва да одобри или да издаде инструкции за отстраняване на дефекти или отклонения. Такива инструкции следва да се изпълнят веднага и работата няма да бъде приета нито платена, докато всички дефекти не бъдат отстранени, съобразно изискванията на Възложителя. Одобренията от Възложителя не освобождават Изпълнителя от договорните му задължения до края на ганционния период, указан в условията на договора.

Предаването и приемането на извършените строително-ремонтни работи - предмет на договора ще се удостоверява с протокол за установяване на действително извършени работи. Всеки протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти.

2.Специални предпазни мерки

По време на строително-монтажните работи Изпълнителят е длъжен:

-	да осъществява дейноста си само при наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи, издавани от упълномощените контролни органи;

-	да извършва възложените му СМР с квалифициран и добре обучен персонал, притежаващ нужната квалификация;

-	преди започване на работа на строителната площадка да извърши оценка на риска, която обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и параметри на работната среда;

-	да осигури безопасни условия на труд при извършване на СМР, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходими предпазни и информационни средства и др.;

-	да осигури средствата за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания

VIII. Изисквания за безопасност

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания, като Изпълнителят е длъжен да представи Застраховка професионална отговорност за съответната категория строеж, както и Застраховка „Трудова злополука“.

Работите ще се извършват при строго съблюдаване на техниката за безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

-	наличие на координатор по безопасност и план по безопасност и здраве;

-	наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

-	наличие на обекта и ползване на ЛПС - каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;

-	организация на строителната площадка - огради, предпазни мрежи;

-	състояние на временното ел. захранване на строителната площадка - от гледна точка на безопасна експлоатация;

-	на обекта да бъде въведена „Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа”;

Да не се допускат за работа работници и служители, употребили алкохол, както и лица със смущения във вестибуларния апарат.

Задължително на обекта да има аптечка с пресни медикаменти и превързочни средства.

Всички работници и служители на обекта да са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.

IX. Приемане на изпълнените работи от Възложителя

Възложителят лично или чрез свой представител приема за изпълнени тези видове работи, за които са съставени всички актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и за вложените материали са представени всички декларации за съответствие.

Таблица № 1

|  | ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |
| Поз.№ | Наименование на видовете работи | Ед. мярка | Количест-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Демонтаж и премахване на същeствуващи елементи |  |  |
| 1 | Основно почистване на помещенията | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж на съществуващи дървени врати и каси, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване | м2 | 11 |
| 3 | Демонтаж на съществуващи дървени прозорци и витрини, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване | м2 | 19.5 |
| 4 | Демонтаж на съществуващи метални обшивки по фасадата над едната козирка и при покривните бордове | м2 | 12 |
| 5 | Демонтаж на съществуваща компрометирана обшивка от листове плоска стоманена ламарина от целия покрив и козирките | м2 | 126 |
| 6 | Демонтаж на компрометирани вароциментови външни мазилки по фасадните стени и козирките на сградата | м2 | 48 |
| 7 | Демонтаж на компрометирани бои и шпакловки по стените на помещенията | м2 | 201 |
| 8 | Демонтаж на компрометирани бои и шпакловки по таваните на помещенията | м2 | 22 |
| 9 | Демонтаж на компрометирани бои, шпакловки и мазилки по таваните на покритите тераси | м2 | 25 |
| 10 | Демонтаж на съществуващи външни подпрозоречни первази от ламарина | м2 | 1 |
| 11 | Демонтаж на част от съществуващата компрометирана тухлена зидария на комините на покрива | м2 | 4 |
| 12 | Демонтаж на съществуващата компрометирана фаянсова облицовка в една от стаите | м2 | 1 |
| 13 | Демонтаж на съществуващите осветителни тела от помещенията и входната тераса | бр. | 7 |
| 14 | Демонтаж на съществуващите електрически кабели от помещенията | м | 25 |
| 15 | Демонтаж на съществуващи електрическо табло | бр. | 1 |
|  | ІІ.Новопроектирани архитектурно-строителни работи |  |  |
| 16 | Иззиждане с тухлена зидария на нови стени 12 см за отделяне на нова кухня с място за хранене и нова баня с тоалетна | м2 | 7 |
| 17 | Иззиждане с тухлена зидария за възстановаване на комините над покрива | м2 | 4 |
| 18 | Доставка и монтаж на нови предпазни шапки за ремонтирани същ. комини | бр. | 3 |
| 19 | Полагане на нова вароциментова мазилка по новите тухлени стени на кухнята и банята с тоалетна | м2 | 7 |
| 20 | Ремонт на съществуваща външна вароциментова мазилка по съществуващите фасади на сградата (наличие на някои течове и паднали части) | м2 | 48 |
| 21 | Подготовка и монтаж на химически анкери за закрепване на армировъчна мрежа към тухлен зид на покривния борд по югоизточната фасада с паднала мазилка и обрушвания | бр. | 50 |
| 22 | Доставка и монтаж на нова армировъчна мрежа за укрепване на част от покривния борд от тухлена зидария | кг | 40 |
| 23 | Доставка и полагане на нова рабицова мрежа | м2 | 4.5 |
| 24 | Доставка и ръчно полагане на нова циментопясъчна мазилка с дебелина 6 см върху монитраните мрежи | м2 | 4.5 |
| 25 | Ремонт на вътрешна шпакловка по съществуващите стоманобетонови стени в помещенията (наличие на течове) | м2 | 185 |
| 26 | Ремонт на съществуваща вътрешна шпакловка по съществуващите стоманобетонови тавани в помещенията (наличие на течове) | м2 | 81 |
| 27 | Ремонт на съществуващи шпакловки и мазилки по таваните на покритите тераси | м2 | 30.5 |
| 28 | Почистване и ремонт на настилка от циментова замазка в помещенията и на терасите | м2 | 112 |
| 29 | Доставка и монтаж на гранитогрес за нова настилка на помещенията | м2 | 31.5 |
| 30 | Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес с височина 10 см за новата настилка на помещенията | м2 | 28 |
| 31 | Доставка и монтаж на атмосфероустойчив грапав гранитогрес за нова настилка на външните тераси | м2 | 31 |
| 32 | Доставка и монтаж на цокъл от атмосфероустойчив гранитогрес с височина 10 см за новата настилка на терасите | м2 | 18 |
| 33 | Доставка и монтаж на настилка от ламинат с подложка в част от помещенията на командния пункт | м2 | 39 |
| 34 | Доставка и монтаж на РVС /дървени/ первази при ламинат в част от помещенията на командния пункт | м | 40 |
| 35 | Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочи по стените на банята с тоалетна и по част от стените на кухнята | м2 | 18.5 |
| 36 | Доставка и монтаж на плоскости от екструдиран полистирол XPS 12 см, окомплектовка с дубели и PVC мрежа за изпълнение на нова топлоизолация по таваните на всички помещения и терасите | м2 | 104 |
| 37 | Шпакловка и мазилка по таваните след поставянето на топлоизолацията | м2 | 104 |
| 38 | Боядисване с латекс по таваните на помещенията | м2 | 111.5 |
| 39 | Боядисване с латекс по стените на помещенията | м2 | 192 |
| 40 | Доставка и монтаж на плоскости от екструдиран полистирол XPS 12 см, окомплектовка с дубели и PVC мрежа за изпълнение на нова топлоизолация по фасадните стоманобетонови стени на сградата | м2 | 151 |
| 41 | Боядисване с фасаден латекс по външните стени на сградата | м2 | 151 |
| 42 | Доставка и монтаж на нови външни подпрозоречни первази от ламарина | м | 9 |
| 43 | Доставка и монтаж на нова поцинкована плоска ламарина 0,80 мм за новата обшивка при ремонта на покрива и козирките | м2 | 126 |
| 44 | Доставка и монтаж на нова поцинкована плоска ламарина 0,80 мм за обшивка на бордове при покрива | м2 | 16 |
| 45 | Доставка и монтаж на 4 броя нови водосточни тръби от поцинкована ламарина, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване | м | 14 |
| 46 | Доставка и монтаж на нови улуци от поцинкована ламарина на покрива | м | 23 |
| 47 | Доставка и монтаж на нови водосточни казанчета от поцинкована ламарина за покрива | бр. | 4 |
| 48 | Доставка и монтаж на нови метални парапети с Н=1,05 м за терасите, минизиране и боядисване с блажна боя | м | 10.6 |
| 49 | Ремонт на същ. метален парапет при тераса, минизиране и боядисване с блажна боя | м | 5.5 |
| 50 | Ремонт на цокъла по фасадите на сградата | м2 | 17.5 |
|  | ІІІ. Дограма |  |  |
| 51 | Доставка и монтаж на нови външни метални врати влючително окомплектовката към тях | м2 | 4 |
| 52 | Доставка и монтаж на нови вътрешни MDF врати влючително окомплектовката към тях | м2 | 8 |
| 53 | Доставка и монтаж на нова алуминиева врата влючително окомплектовката към нея в санитарния възел | м2 | 1.5 |
| 54 | Доставка и монтаж на нови PVC прозорци влючително окомплектовката към тях за помещенията | м2 | 7 |
| 55 | Доставка и монтаж на нови PVC витрини влючително окомплектовката към тях за помещенията | м2 | 12.5 |
| 56 | Доставка и монтаж на щори за новите прозорци и витрини на помещенията | м2 | 14 |
| 57 | Доставка и монтаж на комарници за новите прозорци и витрини на помещенията | м2 | 7 |
|  | ІV. Част "ВиК"- нови работи |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 за студена вода, вкл. фитинги, направа на връзки и укрепване | м | 7 |
| 59 | Също, но ф20 за топла вода | м | 7 |
| 60 | Доставка и монтаж на нова мивка за кухнята на пункта | бр. | 1 |
| 61 | Доставка и монтаж на нов смесител за мивката в кухнята (батерия) | бр. | 1 |
| 62 | Доставка и монтаж на нова мивка за банята с тоалетна | бр. | 1 |
| 63 | Доставка и монтаж на нов смесител за мивката в банята (батерия) | бр. | 1 |
| 64 | Доставка и монтаж на нова тоалетна чиния с казанче (моноблок) за банята с тоалетна | бр. | 1 |
| 65 | Доставка и монтаж на нов смесител за душ за банята | бр. | 1 |
| 66 | Доставка и монтаж на нов душ комплект за банята | бр. | 1 |
| 67 | Доставка и монтаж на нов сифон в банята | бр. | 1 |
| 68 | Доставка и монтаж на нов бойлер за топла вода в банята | бр. | 1 |
| 69 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализацията ф110 мм, включително фасонни части /разклонители, колена, дъги/, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за монтажа | м | 8 |
| 70 | Също, но ф50 | м | 5 |
| 71 | Доставка и монтаж на нов вкопан резервоар за отпадни води от усилен полипропилен | бр. | 1 |
|  | V. Част "Електро" - нови работи |  |  |
| 72 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х4 ММ2 в същ. канали в стени и тавани на мястото на старите демонтирани проводници | м | 65 |
| 73 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла за скрита инсталация | бр. | 9 |
| 74 | Доставка и монтаж на ключ обикновен скрита инсталация IP 20 | бр. | 9 |
| 75 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 16 А скрита инсталация | бр. | 8 |
| 76 | Доставка и монтаж на нови луминисцентни осветителни тела 2* 28W с капак за стаите и коридора (или други подобни с параметрите на демонтираните осветителни тела) | бр. | 19 |
| 77 | Доставка и монтаж на нови LED 18 W плафониери IP 20 LED 2080 lm за тавана на кухнята | бр. | 1 |
| 78 | Доставка и монтаж на нов аплик бански в комплект с луминисцентна лампа IP54 за банята (противовлажни осветителни тела) | бр. | 1 |
| 79 | Доставка и монтаж на ново осветително тяло IP54 за входната тераса | бр. | 1 |
| 80 | Доставка и монтаж на новo електрическo таблo | бр. | 1 |
| 81 | Доставка и монтаж на нови мрежови UTP5 кабели | м | 35 |
| 82 | Доставка и монтаж на нови кабелни лайсни с широчина 4 см | м | 20 |
| 83 | Ремонт на същ. мълниезащита и гръмоотводна инсталация | бр. | 1 |
|  | VI. Част "ОВК" - нови работи |  |  |
| 84 | Климатизатор с вътрешен модул за открит стенен монтаж с инверторно и дистанционно управление, Q от=4.3кW(1.5–5,8kW); Qохл.=3,5кW(1.44.3кW); конс.Neл.=1,63кW; 220-240V,комплект с тръбопроводи и окабеляване за включване към електрическа инсталация.Доставка и монтаж, включително всички закрепващи и свързващи елементи до готовност за експлоатация. | бр. | 4 |
| 85 | Климатизатор с вътрешен модул за открит стенен монтаж с инверторно и дистанционно управление, Q от=5,5 кW (2,3–5,8 kW); Qохл.=5,2 кW (2,3-4,3кW); конс.Neл.=2,2кW; 220-240V,комплект с тръбопроводи и окабеляване за включване към електрическа инсталация.Доставка и монтаж, включително всички закрепващи и свързващи елементи до готовност за експлоатация. | бр. | 1 |
| 86 | Електрически отоплителен панел за стенно окачване /конвекторен радиатор/за баня, с вграден терморегулатор, електронен термостат 400W, и скала за стайна температура от 5-300 градуса С; Н=350мм; L=453мм. Доставка и монтаж, включително всички закрепващи и свързващи елементи до готовност за експлоатация | бр. | 1 |
| 87 | Вентилатор центробежен, влагозащитен, с таймер за време тип”VORT PRESS 220”, V=60-90м3/ч; H=280-260 Рa; Neл=68/35 W; 220-240V; n=2060/1200 oб/мин. Доставка и монтаж, включително всички закрепващи и свързващи елементи до готовност за експлоатация. | бр. | 1 |
|  | VII. Общо почистване на сградата |  |  |
| 88 | Основно почистване – окончателно | бр. | 1 |
|  | VIII. РАБОТИ ПО ЧАСТ "ПУСО" - Приложение 1 към чл.3 на Наредбата за управление на строителните отпъдъци от 13.11.2012г. |  |  |
| 89 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "дървен материал" с код 170201 | т | 2.00 |
| 90 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "стъкло" с код 170202 | т | 1.45 |
| 91 | Транспортиране до депо на смесени минерални отпъдъци с код 170107 (бетон, плочки, фаянс) | т | 0.40 |
| 92 | Транспортиране до депо на желязо и стомана с код 170405 | т | 5.40 |
| 93 | Транспортиране до депо на смесени отпадъци от строителство и събаряне с код 170904 | т | 5.56 |