ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основна профилактика и техническо обслужване на антенната система и вълноводния тракт на три доплерови радарни станции МРЛ-ИРИС, действащи в системата на ИАБГ“.

Услугата следва да се предоставя, съгласно изброените по-долу изисквания:

За всяка от трите метеорологичните радарни станции участникът трябва да извърши:

- Демонтаж на антенно-вълноводната система.

- Демонтаж и ремонт на антенните колони.

- Обратен монтаж на антенните колони.

- Тестване на антенните колони.

- Пълен оглед на антенно-вълноводните системи, подмяна на уплътнителни пръстени, семеринги и лагери с корозия.

- Почистване на редукторния отсек от наслоявания и консистентна утайка на азимуталния редуктор.

- Предварително измерване на коефициента на стояща вълна по напрежение (КСВН) на тракта за S обхват в антенния отсек.

7.1 Разглобяване на вълноводните секции, намиращи се в антенния отсек.

7.1.1 Техническо обслужване на въртящите преходи за азимут и елевация, като след разглобяването им да се извърши:

- проверка на здравината на пружините за налягането и подмяна на счупените и корозиралите;

- почистване на вълноводните детайли за двата обхвата със спирт;

- проверка изправността на пластмасовите детайли и замяна на негодните;

- сглобяване на въртящите преходи;

- проверка на КСВН на преходите за съответствие с техническите изисквания.

7.2 Техническо обслужване на S-образната секция

7.2.1 Почистване със спирт на S-образната секция.

7.2.3 Електрическа проверка на КСВН за съответствие с техническите изисквания;

7.2.3 Проверка на секциите, изолиращи вълноводния тракт, почистване със спирт;

7.3 Проверка и оглед на всички останали вълноводни секции:

7.3.1 Почистване със спирт;

7.3.2 Оглед на гумените уплътнения и подмяна на скъсаните;

7.4 Монтаж на вълноводния тракт и електрическа проверка на КСВН и загуби в тракта.

7.5 Проверка на налягането в антенно-вълноводния тракт на радара.

- Разглобяване и почистване на антенно-вълноводния тракт за Х обхват, като се извършат следните дейности:

8.1 Подмяна на секцията за напомпване с нова;

8.2 Проверка на пластмасовите пластини за налягане и подмяна на дефектиралите;

8.3 Почистване на всички вълноводни секции със спирт;

8.4 Проверка на гумените уплътнения и подмяна на скъсаните;

8.5 Проверка и почистване на изолиращите секции;

8.6 Монтаж на вълноводния тракт;

8.7 Проверка на налягането в тракта;

8.8 Проверка на КСВН и загуби в тракта;

- Преглед на двата двигателя за задвижване.

- Проверка на малкомодулните зъбни колела за обиране на луфта.

- Разглобяване на токоснемача и подменяне на уплътненията.

- Обратен монтаж на антенно-вълноводната система.

- Настройка, изпитване и предаване за експлоатация.

IV. Участникът се задължава да осигури транспорт, материали и техническо оборудване за извършване на посочените по-горе дейности за своя сметка, което да осигури изискуемите профилактика и техническо обслужване на антенната система и вълноводния тракт на три доплерови радарни станции МРЛ-ИРИС.

V. Участникът трябва да вложи материали и части, които да отговарят на стандарти на Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (European Telecommunications Standards Institute – ETSI) или еквивалентни.

По отношение на посочените в документите от настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.