Приложение № 1.1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на мрежово оборудване, настолни компютри и периферна техника с 6 обособени позиции“.

Обособена позиция № 1 ,,Доставка на сървъри, комутатори, рутери и комуникационни шкафове“.

I. Доставка на 2 броя сървъри, 6 броя комутатори, 9 броя рутери и 4 броя комуникационни шкафове за нуждите на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“.

II. Участникът трябва да изпълни доставката, като количествата и характеристиките на подлежащото на доставка оборудване са подробно описани в Таблица 1.

ІII. Участникът, избран за изпълнител, при изпълнение на доставката трябва да представи техническа документация и инструкции за експлоатация на мрежовото оборудване – сървъри, комутатори, рутери и комуникационни шкафове.

IV. Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на изпълнените дейности за срок, не по-малко от 36 месеца.

V. Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности,  в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на уведомяване от страна на възложителя и предостави оборотно устройство със същите параметри.

VI. Всички устройства и техните компоненти трябва да са нови, неизползвани. Устройствата трябва да са актуални към датата на доставка и да са стандартни модели в производство.

VІІ. Оборудването, предмет на доставка по настоящата обособена позиция, а именно: сървъри, комутатори, рутери и комуникационни шкафове, трябва да е от един производител, с цел пълната им съвместимост.

VІІІ. Комплектовката на оборудването трябва да включва всички технически аксесоари, необходими за правилната му работа, като например захранващи кабели, кабели за връзка, захранващи адаптери, закрепващи елементи и други.

ІХ. Участникът трябва да бъде производител или да бъде оторизиран от производителя на оборудването или от негов официален представител, за извършване на продажба и сервизно обслужване на оборудването, предмет на поръчката, за територията на Република България.

Х. Участникът следва да има на разположение център за техническа поддръжка, работещ в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и действаща система за съобщаване на проблеми. Центърът трябва да поддържа минимум 6 (шест) канала за достъп – електронна уеб-базирана система за регистриране и обработване на инциденти, уеб-портал за споделяне на документи, мобилен телефон, стационарен телефон, факс и е-mail.

По отношение на посочените в настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.

Таблица №1

| Продукт/ Параметър | Минимални технически изисквания | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1. Метален комуникационен шкаф – 19 инча | Размери – 19 инчов (12U); За монтаж на стена с размери 600х450mm; Със заключваща се врата; С термодатчик и вентилация; С разклонител (220V) за монтаж 6 броя гнезда тип шуко. | 4 |
| 2. Комутатор (суич): 2.1. Интерфейси | 24 броя RJ-45 10/100/1000 интерфейса (захранване по Ethernet) PoE; 4 броя SFP интерфейса; 1 брой RJ-45 конзолен интерфейс. | 6 |
| 2.2. Функционалности | IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol; IEEE 802.1Q VLAN идентификатори, минимум 4094; МАС таблица от минимум 8192 адреса; Spanning Tree Protocol – STP, RSTP, MSTP; Възможност за управление на претоварването (congestion management); IEEE 802.1p класифициране на трафика (CoS); IEEE 802.1Х; Radius; Статична маршрутизация; Маршрутна таблица с големина минимум 32 записа; Access control lists. |  |
| 2.3. RAM | Минимум 128 MB. |  |
| 2.4. FLASH | Минимум 32 MB. |  |
| 2.5. Производителност | Минимум 55 Gbps. |  |
| 2.6. Пропускателна способност | Минимум 40 Mpps. |  |
| 2.7. Управление | CLI, WEB GUI. |  |
| 2.8. Начин на монтиране | Монтиран в 19 инчов комуникационен шкаф с включени всички крепежни елементи |  |
| 3. Маршрутизатор (Рутер) Интерфейси | 2 броя RJ-45 1000BASE-T интерфейса; 3 броя слотове за допълнителни модули; 1 брой CON/AUX порт; 1 брой USB конзолен порт; 1 брой USB 2.0 интерфейс за връзка с 3G модем или USB disk. | 9 |
| 3.1. Функционалности | IPv4/IPv6 статична маршрутизация; IPv4/IPv6 протоколи за динамична маршрутизация – RIP, OSPF, IS-IS, BGP; Големина на маршрутната таблица – минимум 300000 маршрута (IPv4), 200000 маршрута (IPv6). |  |
| 3.2. RAM | Минимум 1 GB |  |
| 3.3 FLASH | Минимум 256 MB |  |
| 3.4. Пропускателна способност | Минимум 1 Mpps |  |
| 3.5. Управление | CLI, SNMPv1/2/3. |  |
| 3.6. QoS | IEEE 802.1p; Класифициране на трафика; Ограничаване на трафика - Traffic shaping, traffic policing Управление на претоварването (congestion management). |  |
| 3.7. Сигурност | Access Control Lists; 802.1Х + Radius; NAT; Вградена защитна стена – Stateful Firewall; Възможност за надграждане с функционалност на IPS Зоново-базирана защитна стена – Zone-Based Firewall; Виртуална частна мрежа – VPN, IPSec VPN; Поддръжка на Hub and Spoke VPN Криптиран трафик – минимум 400 Mbps; Брой IPSEC VPN тунели – минимум 1000; Криптиращи механизми – DES, 3DES, AES 128/192/256; Механизми за автентикация – MD5, SHA-1. |  |
| 3.8. Начин на монтиране | Монтиран в 19 инчов комуникационен шкаф с включени всички крепежни елементи |  |
| 4. Сървър модел 1 | Двупроцесорен сървър, за монтаж в сървърен шкаф, Максимална височина 2U с включени релси за монтаж. Минимум 1 брой процесори със следните параметри: Тактова честота не по-малка от 2,1 GHz; Брой на ядрата не по-малък от 16 броя; Размер на кеша не по-малък от 40МВ; Скорост на системната шина не по-малка от: 9.6 GT/s. Размер на оперативната памет не по-малък от 128 GB като размера на отделения модул е не по-малък от 16 GB; Тип на паметта DDR 4; Скорост 2400 MHz; Регистирана; ЕСС; Поддържан капацитет за разширение: минимум 2,5ТB. Контролер: 12G RAID контролер с поддръжка на RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 10, мин 2GB кеш памет, подсигурена с батерия или флаш памет Дискова система: Четири броя 3,5” SAS дискa с капацитет не по-малък от 300 GB всеки, със скорост на въртене 15 000 оборота. Осем броя 3,5” SATA дискa с капацитет не по-малък от 3 ТB всеки. LAN интерфейс: минимум 4 порта 1Gb/s минимум 2 порта 10 Gb/s. Разширителни слотове: Мин. 2 броя свободни PCIe 3.0 слота. Интерфейси : VGA, 4x USB 3.0, SD slot. Резервирани охлаждащи вентилатори. Резервирани захранващи модули; max 500W; с възможност за замяна без спиране на сървъра Вграден порт за отдалечено управление на сървъра с графичен интерфейс и монтиране на отдалечени медии. Минимум 36 месеца, в режим 8х5хNBD от производителя на техниката. Всички компоненти да са от един производител. Да се посочи връзка към сайта на производителя от който е видна истинността на посочените параметри. | 1 |
| 5. Сървър модел 2 | Двупроцесорен сървър, за вграждане в сървърен шкаф. Максимална височина 2U, с включени релси за монтаж. Процесор: Минимум 1 брой процесори със следните параметри: Тактова честота не по-малка от 2,1 GHz; Брой на ядрата не по-малък от 8 броя; Размер на кеша не по-малък от 20МВ; Скорост на системната шина не по-малка от: 8.0 GT/s. Оперативна памет: Размер на оперативната памет не по-малък от 128 GB като размера на отделения модул е не по-малък от 16 GB; Тип на паметта DDR 4; Скорост 2400 MHz; Регистирана; ЕСС; Поддържан капацитет за разширение: минимум 2,5ТB. Контролер: 12G RAID контролер с поддръжка на RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 10, мин 2GB кеш памет, подсигурена с батерия или флаш. Дискова система: Два броя 2,5” SAS дискa с капацитет не по-малък от 146 GB всеки, със скорост на въртене 15 000 оборота; Пет броя 2,5” SATA дискa с капацитет не по-малък от 1 ТB всеки. Оптично устройство: DVD-RW. LAN интерфейси минимум 4 порта 1Gb/s. Разширителни слотове Минимум 3 броя свободни PCIe 3.0 слота. Интерфейси VGA, 5x USB 3.0, SD slot. Резервирани охлаждащи вентилатори. Резервирани захранващи модули; max 500W; с възможност за замяна без спиране на сървъра. Вграден порт за отдалечено управление на сървъра графичен интерфейс и монтиране на отдалечени медии. Минимум 36 месеца, в режим 8х5хNBD от производителя на техниката. Всички компоненти да са от един производител. Да се посочи връзка към сайта на производителя от който е видна истинността на посочените параметри | 1 |