Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Обществена поръчка с предмет: „Доставка на стационарни радиостанции и антени за радио честотен обхват 160MHz”.

I. Доставка на 104 броя стационарни радиостанции, 88 броя антени с усилване 6dB и 6 броя антени с усилване 9dB в радио честотен обхват 160MHz за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди на Регионалните дирекции към Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба (PMR). Характеристиките на радиостанциите и антените  са представени в Таблица 1.

ІI. Участникът, избран за изпълнител, трябва да предостави техническа документация и инструкции за експлоатация на радиостанциите и антените.

III. Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на изпълнените доставки за срок, не по-малко от 24 месеца.

IV. Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности, в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на уведомяване от страна на възложителя и да предостави оборотна радиостанция или антена със същите параметри.

V. Всички устройства и техните компоненти трябва да са нови и неизползвани.

Радиостанциите и антените трябва да са актуални към датата на доставка и да са стандартни модели в производство.

VI. Окомплектовката на оборудването трябва да включва всички технически аксесоари, необходими за правилната му работа, като например захранващи кабели, кабели за връзка, захранващи адаптери, закрепващи елементи и други.

По отношение на посочените в настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.

Таблица 1

| № | Описание на продукта | Минимални технически параметри | Брой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационарна радиостанция за честотен обхват – от 146 до 174MHz | Захранване – 13.8V; Стандарт - MIL 810C,D,E или еквивалент; Вградена CTCSS-опция – непрекъснато тонално кодиране, шумоподтискане; Максимално допустимо ниво на интезитета на полето на граничните територии – 12dB; Брой на честотните канали- 30; Режим на работа – симплексен; Работен температурен интервал – от -5о до +60оС; Предавател: Максимална мощност на изхода на предавателя – 25W; Коефициент на нелинейни изкривявания на предавателя не повече от 5%; Отклонение на честотно-модулационната характеристика на предавателя спрямо характеристиката на предкорекция с 6dB/октава, не повече от плюс 2dB до минус 5dB; Максимална девиация на честотата на предавателя, не повече от +/- 2,5kHz при 12.5kHz канално отстояние в обхвата на модулиращи честоти от 0,3 до 3,4 kHz; Паразитна амплитудна модулация не повече от 3%; Странични излъчвания на предавателя не повече от 0,2µW; Максимално отклонение на честотата на предавателя от номинала не повече от +/-0,0005% при промяна на температурата от минус 40оС до плюс 60о С; Девиация на честотата на предавателя не повече от: За модулираща честота 5 kHz - 1,5kHz За модулираща честота 10 kHz – 0,3 kHz За модулираща честота 20 kHz – 0,06 kHz Изходен импеданс 50 ом. Приемник: Честотна нестабилност +/-0,0005% при промяна на температурата от минус 40оС до плюс 60о С; Чуствителност при 12dB SINAD – не по-голямао от 0,2µV; Избирателност на приемника по съседен канал не по-малко от 80 dB; Устойчивост на интермодулационните смущения не по-малко от 68 dB; Ниво на фона на и собствените шумове на приемника, не – малко от минус 40dB; Отклонение на честотната характеристика на приемника от характеристиката на следкорекция с мнус 6 dB/октава не повече от плюс 2 dB и минус 5 dB Входен импенданс – 50 ом | 104 |
| 2 | Антена с усилване 6 dB | Честотен обхват – от 146 до 174MHz 4 – елементна Yagi С насочена диаграма на излъчване усилване – 6 dBd (8dBi) (GAIN) Импенданс – 50 ом Максимална мощност 150 W Коефициент Front to back ratio – 16 dB Поляризация – хоризонтална/вертикална Конектор – N (female) | 88 |
| 3 | Антена с усилване 9 dB | Честотен обхват – от 146 до 174MHz Щир (вертикална) антена с кръгова диаграма на излъчване усилване -9 dB (GAIN) Импенданс – 50 ом Максимална мощност 150 W | 6 |