ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплекти радиоелектронна апаратура за доплерови цифрови метеорологични радарни станции с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 (един) комплект радиоелектронна апаратура за 1 (една) доплерова цифрова метеорологична радарна станция с „S“ обхват;

Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 (два) комплекта радиоелектронна апаратура за 2 (две) доплерови цифрови метеорологични радарни станции с „S“ и „Х“ обхвати.

Доставката по обособена позиция № 2 следва да се извърши съгласно изброените по-долу изисквания:

I. Участникът трябва да достави, монтира и въведе в експлоатация комплекти радиоелектронна апаратура, чието съдържание е  както следва:

  - Предавател за “S” обхват;

  - Предавател за “X" обхват;

  - Микровълнов приемник за “S” обхват;

  - Микровълнов приемник за “X” обхват;

  - Цифров приемник;

  - Радиолокационен сигнален процесор;

  - Система за управление и контрол;

  - Система за електрозахранване;

  - Програмно осигуряване.

II. Участникът се задължава преди монтажа на комплектите радиоелектронна апаратура на двете цифровите доплерови радарни станции да профилактира антенните колони с вълноводния тракт и ветрозащитния купол като съществуващата антенна система се модернизира със замяната на фотокодовите преобразуватели, на електромашинните усилватели и на лагерните съединения (при необходимост).

Забележка: Възложителят – Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) е собственик на антенното огледало, антенните колони с вълноводния тракт и ветрозащитния купол и промяна в правото на собственост няма да бъде извършвана, независимо от осъществяваните ремонтно-профилактични дейности и дейности, свързани и произтичащи от договора, сключен в резултат на настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка.

IІІ. След монтажа на комплекта радиоелектронна апаратура доплеровата метеорологична радарна станция трябва да притежава следните основни технически характеристики:

| Параметър | Изискване |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Работен честотен диапазон [MHz] | “S” честотен обхват 2700-2900 “X” честотен обхват 9000-9600 |
| Честоти на повторение Fп [Hz] | “S” обхват 100 – 2000 при коефициент на запълване под 0.001 “X” обхват 100 - 2000 при коефициент на запълване под 0.001 |
| Нееднозначност по скорост Vmax. m/s(Fp=500Hz): Без вобулация Вобулация 3/2 Вобулация 4/3 Вобулация 5:4 | “S” обхват “X” обхват 12.5 3.75 25 7.5 37.5 11.25 50 15 |
| Продължителност на сондиращите импулси [uS] | 0.4/ 0.8/ 1 / 2 |
| Потискане на смущения от земна повърхност [dB] | ≥ 40 |
| Радиолокационен предавател | Твърдотелен предавател с високостабилно крайно стъпало – коаксиален магнетрон |
| Импулсна мощност на радиолокационен предавател [kW] | “S” обхват ≥700 “X” обхват ≥ 200 |
| Коефициент на запълване | Не по-малък от 0.001 |
| Радиолокационен приемник | Цифров, с аналого-цифрово преобразуване по междинна честота с разрядност ≥16 бита |
| Междинна честота на радиолокационен приемник [MHz] | 30 |
| Чувствителност на приемника [dBm] | “S” обхват ≤ минус 107 “X” обхват ≤ минус 107 |
| Изходи на приемника | Логаритмичен Линеен с квадратурни канали I&Q |
| Динамичен диапазон на приемника[dB] | ≥ 90 |
| Операционна система | Осигуряваща пълно съответствие с въведената и функционираща в противоградовата защита ИАБГ операционна система Linux, с която работи софтуерът за сигнална обработка, управление и за генериране на метеорологични продукти |
| Софтуер за сигнална обработка и управление | Осигуряващ пълно съответствие с въведения в ИАБГ софтуер IRIS, с който се извършва сигнална обработка и управление |
| Софтуер за генериране на метеорологични продукти | Осигуряващ пълно съответствие с въведения в ИАБГ софтуер IRIS, с който се извършва генериране на метеорологични продукти |

ІV. След монтажа и въвеждането в експлоатация на комплектите радиоелектронна апаратура, цифровите доплерови радарни станции трябва да отговарят на следните специфични системни изисквания:

- Да включват в състава си отдалечено работно място, работещо със софтуерен радарен продукт, съвместим с използвания в ИАБГ, от което да се управлява дистанционно с помощта на виртуален пулт за управление.

- Да осигуряват предаване и приемане на радиолокационна информация в рамките на TCP/IP радарна комуникационна мрежа до отдалечени работни места работещи със софтуерен радарен продукт, съвместим с използвания в ИАБГ, други радари, а също така и към отдалечен център за управление и контрол.

- Да осигуряват посредством специализиран интерфейс запазване на основните настройки на радиолокационната система при необходимост от нейното рестартиране.

- Да включват в състава си апаратура за непрекъсваемо електрозахранване, позволяващо непрекъснатост на процеса на събиране и обработка на метеорологична радарна информация за време не по-малко от 2 часа.

- Да включват в състава си пълно електронно управление на двигателите за задвижване на антената на радарната станция по азимут и елевация.

- Да включват техническа документация и инструкция за експлоатация.

V. Участникът трябва да вложи материали и части, които да отговарят на стандарти на Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (European Telecommunications Standards Institute – ETSI) или еквивалентно.

VI. Участникът, избран за изпълнител трябва да осигури обучението на обслужващите екипи на доплеровите цифрови метеорологични радарни станции.

По отношение на посочените в документите от настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.