Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на пет броя нови, неупотребявани, високопроходими, лекотоварни автомобила, тип пикап за нуждите на Изпълнителна агенция „Борба с градушките““.

Доставката следва да бъде извършена съгласно изброените по-долу изисквания.

І. Всеки един автомобил трябва да отговаря на следните минимални технически и конструктивни изисквания:

- Двигател – дизелов;

- Обем – не по-малко от 1800 куб. см;

- Мощност по DIN или еквивалент – не по-малко от 130 к. с.;

- Въртящ момент – не по-малко от 300 Nm;

- Разход на гориво (комбиниран) – не повече от 8 л./100 км;

- Екологична норма – не по-ниска от EURO 6;

- Резервоар за гориво – не по-малко от 70 л.;

- Полезен товар – не по-малко от 750 кг;

- Скоростна кутия – механична с ръчно превключване, с не по-малко от 6 (шест) степени за движение напред и една за заден ход;

10. Задвижване – предаване на въртящия момент към четирите колела (4х4);

11. Демултипликатор – бързи и бавни скорости;

12. Размери на товарния отсек:

12.1. Дължина – не по-малко от 1700 мм;

12.2. Ширина – не по-малко от 1500 мм;

13. Пътен просвет – не по-малко от 200 мм;

14. Кабина – удължена или двойна, с не по-малко от две основни (за водача и пътника до него) и две допълнителни места (2+2 места);

15. Въздушни възглавници за шофьора и пътника до него, както и предпазни колани;

16. Антиблокираща система на спирачките;

17. Електронно разпределение на спирачното усилие;

18. Климатик;

19. Волан, разположен от лявата страна по посока на движението;

20. Имобилайзер;

21. Централно заключване с дистанционно управление;

22. Дневни светлини;

23. Багажно отделение – открито;

24. Пластмасова облицовка на товарния отсек;

25. Системи за сигурност – предпазни колани, система против блокиране на колелата при спиране (АBS);

26. Цвят – сив.

27. Автомобилите трябва да бъдат серийно произвеждани от модел, който е актуален към момента на подаване на офертата.

28. Автомобилите трябва да бъдат снабдени с инструкция или ръководство за експлоатация на български език, както и с документи, удостоверяващи тяпното качество и произход.

ІІ. Гаранции – за доставените автомобили трябва да бъдат осигурени:

1. Пълна гаранция за всички производствени и фабрични дефекти – не по-малко от 5 години или не по-малко от 100 000 км, което бъде изпълнено първо, считано от датата на приемането на автомобилите, вписана в протокола за регистрация;

2. Пълно гаранционно обслужване за период не по-малко от 5 години или 100 000 км пробег, което бъде изпълнено първо, считано от датата на приемането на автомобилите, вписана в протокола за регистрация.

3. Интервал на сервизно обслужване – не по-малко от 2 години или не по-малко от 20 000 км;

V. Обслужване и ремонт

1. Доставчикът трябва да има в страната изградена сервизна мрежа за обслужване и ремонт на автомобилите.

2. Резервните части, материалите и консумативите, използвани при извършване на гаранционното сервизно обслужване, следва да бъдат от марката на производителя на доставените автомобили. Сервизното обслужване следва да бъде извършвано в сервизни центрове, оторизирани от производителя на съответната марка автомобили или от негов официален представител.

ІІІ. Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. Участникът следва да е оторизиран от производителя на съответната марка автомобили или от негов официален представител с права за разпространение, поддръжка и сервизно обслужване. Тези права се доказват документ, издаден от производителя на съответната марка автомобили или от негов официален представител.

2. Участникът следва да извърши регистрация на доставените автомобили съгласно изискванията на закона.

ІV. Срок на доставка – до 40 дни от датата на сключване на договора.