ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на 239 нови, неупотребявани фургона за оборудване на ракетни площадки за противоградова защита на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“.

Доставката следва да се извърши съгласно изброените по-долу изисквания:

І. Участникът трябва да достави и монтира 239 нови, неупотребявани фургони (стандартен контейнер) със следните параметри:

1. Размери, външни

1.1. Дължина – не по-малко от 6000 мм

1.2. Ширина – не по-малко от 2400 мм

1.2. Височина – не по-малко от 2500 мм

2. Изисквания към изпълнението:

2.1 Фургоните трябва да са нови, неупотребявани.

2.2 Фургоните трябва да са устойчиви на атмосферни влияния (валежи, високи и ниски температури и др.) и да са изработени от устойчиви на корозия материали;

2.3. Стени и таван – изработени от термоизолиращи панели с дебелина, не по-малка от 40 мм, като външната страна е покрита с поцинкована ламарина, с дебелина не по-малка от 0.4 мм, прахово боядисана в цвят бял или сивобял;

2.4.1. Таван – плосък;

2.4.2 Вътрешна страна – PVC ламперия, цвят – бял;

2.4.3 Под – от термоизолиращи панели, водоустойчив, покрит с твърда подова настилка с висока степен на износоустойчивост;

2.6. Оборудване

2.6.1 Врата, разположена на дългата страна на фургона (Схема 1) – един брой:

а) отваряща се навън

б) заключваща се

в) метална

г) полуостъклена

д) размери – не по-малки от 85 x 200 см (широчина Х височина)

е) с праг

ж) защитена от външната страна с отваряща се самостоятелно навън метална решетка от стоманени елементи, обработени срещу корозия и боядисани в бяло, с разстояние между елементите на решетката, не по-малко от 150 мм.

2.6.2 Прозорец, разположен на дългата страна на фургона, от лявата страна на вратата (гледано в посока към фургона) (Схема 1) – един брой:

а) с две крила, отварящи се навътре, с възможност за отваряне само от вътрешната страна;

б) изработен от PVC дограма, не по-малко от четирикамерна, цвят бял;

в) двоен стъклопакет;

г) размери – не по-малки от 1000 Х 1200 мм (ширина Х височина);

д) защитен от външната страна с неподвижна метална решетка от стоманени елементи, обработени срещу корозия и боядисани в бяло (Схема 2), с разстояние между елементите на решетката, не по-малко от 150 мм.

2.6.3 Прозорец, разположен на дългата страна на фургона, от дясната страна на вратата (гледано в посока към фургона) (Схема 1) – един брой:

а) с две крила, отварящи се навътре, с възможност за отваряне само от вътрешната страна;

б) изработен от PVC дограма, не по-малко от четирикамерна, цвят бял;

в) двоен стъклопакет;

г) размери – не по-малки от 1000 Х 1200 мм (ширина Х височина);

д) защитен от външната страна с неподвижна метална решетка от стоманени елементи, обработени срещу корозия и боядисани в бяло (Схема 2), с дебелина на елементите, не по-малко от 7 мм и размери на квадратите на решетката, не по-голяма от 40 Х 40 мм

2.7 Електрообзавеждане: скрит монтаж в PVC кабелни канали (Схема 1),

2.7.1 вградена електрическа инсталация – 220 V, разчетена поне за 2 kW, кабели за контактите – 3x2,0 мм, за осветлението – 2х1,5 мм;

2.7.2. степен на защита IP40;

2.7.5 единични контакти – два броя;

2.7.6 табло с прекъсвачи – един брой;

2.7.2 ключ за осветление – един брой, с възможност за отделно включване на вътрешните и външното осветителни тела;

2.7.3 осветителни тела, вътрешни – два броя, светодиодни (LED), всяко по не по-малко от 20 W;

2.7.4 осветително тяло, външно – един брой, светодиодно (LED), не по-малко 40 W, степен на защита поне IP45.

Забележка: Вратата и прозорците се разполагат на дългата страна на фургона съгласно схема 1 на фургона. Размерите, посочени в приложените схеми, са в милиметри.

СХЕМА 1

СХЕМА 2

II. Участникът трябва да осигури гаранция на доставените изделия и извършените дейности – не по-малко от 24 месеца.

IІІ. Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности, свързани с извършените дейности, в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на регистриране на повредата.

ІV. Доставката следва да бъде извършена в срок до 120 (сто и двадесет) дни от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Началото на доставките следва да започне не по-късно от 30 (тридесет) дни след сключване на договора.

V. Места, на които следва да бъде извършена доставката:

| 1 | Имот № 093022 - Ракетна площадка, с. Негованци, община Ново село, област Видин - 1 брой |
| --- | --- |
| 2 | Имот № 000458 - Ракетна площадка, с. Дъбравка, община Белоградчик, област Видин - 1 брой |
| 3 | Имот № 000112 - Ракетна площадка, с. Рабиша, община Белоградчик, област Видин - 1 брой |
| 4 | Имот № 037157 - Ракетна площадка, с . Шишенци, община Бойница, област Видин - 1 брой |
| 5 | Имот № 000202 - Ракетна площадка, с. Делейна, община Брегово, област Видин - 1 брой |
| 6 | Имот № 10971.85.2 - Ракетна площадка, гр. Видин, община Видин , област Видин - 1 брой |
| 7 | Имот № 091020 - Ракетна площадка, с. Бела Рада, община Видин , област Видин - 1 брой |
| 8 | Имот № 000069 - Ракетна площадка, с. Въртоп, община Видин , област Видин - 1 брой |
| 9 | Имот № 000049 - Ракетна площадка, с. Жеглица, община Видин , област Видин - 1 брой |
| 10 | Имот № 000086 - Ракетна площадка, с. Плакудер, община Видин , област Видин - 1 брой |
| 11 | Имот № 198047 - Ракетна площадка, гр. Грамада, община Грамада, област Видин - 1 брой |
| 12 | Имот № 046083 - Ракетна площадка, с. Бранковци, община Грамада, област Видин - 1 брой |
| 13 | Имот № 045004 - Ракетна площадка, с. Воднянци, община Димово, област Видин - 1 брой |
| 14 | Имот № 000129 - Ракетна площадка, с. Гара Орешец, община Димово, област Видин - 1 брой |
| 15 | Имот № 039102 - Ракетна площадка, с. Димово, община Димово, област Видин - 1 брой |
| 16 | Имот № 050201 - Ракетна площадка, с. Мали Дреновец, община Димово, област Видин - 1 брой |
| 17 | Имот № 129021 - Ракетна площадка, гр. Кула, община Кула, област Видин - 1 брой |
| 18 | Имот № 081001 - Ракетна площадка, с. Извор махала, община Кула, област Видин - 1 брой |
| 19 | Имот № 059043 - Ракетна площадка, с. Цар Петрово, община Кула, област Видин - 1 брой |
| 20 | Имот № 084001 - Ракетна площадка, с. Киреево, община Макреш, област Видин - 1 брой |
| 21 | Имот № 043023 - Ракетна площадка, с. Подгоре, община Макреш, област Видин - 1 брой |
| 22 | Имот № 185001 - Ракетна площадка, с. Дреновец, община Ружинци, област Видин - 1 брой |
| 23 | Имот № 083015 - Ракетна площадка, с. Ружинци, община Ружинци, област Видин - 1 брой |
| 24 | Команден пункт, с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина, област Враца - 25 броя |
| 25 | Имот № 219 - Ракетна площадка, с. Горни Вадин, община Оряхово, област Враца - 1 брой |
| 26 | Имот № 10071 - Ракетна площадка, с. Бежаново, община Луковит, област Ловеч - 1 брой |
| 27 | Имот № 1445 - Ракетна площадка, с. Ерден, община Бойчиновци, област Монтана - 1 брой |
| 28 | Имот № 1444 - Ракетна площадка, с. Лехчево, община Бойчиновци, област Монтана - 1 брой |
| 29 | Имот № 1436 - Ракетна площадка, с. Мадан, община Бойчиновци, област Монтана - 1 брой |
| 30 | Имот № 1434 - Ракетна площадка, с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана - 1 брой |
| 31 | Имот № 1439 - Ракетна площадка, с. Мокреш, община Вълчедръм, област Монтана - 1 брой |
| 32 | Имот № 1438 - Ракетна площадка, с. Ковачица, община Лом, област Монтана - 1 брой |
| 33 | Имот № 1442 - Ракетна площадка, с. Сталийска махала, община Лом, област Монтана - 1 брой |
| 34 | Имот № 1449 - Ракетна площадка, м. Долна вода, с. Студено буче, община Монтана, област Монтана - 1 брой |
| 35 | Имот № 1448 - Ракетна площадка, с. Горна Вереница, община Монтана, област Монтана - 1 брой |
| 36 | Имот № 1450 - Ракетна площадка, с. Мала Кутловица, община Монтана, област Монтана - 1 брой |
| 37 | Имот № 1447 - Ракетна площадка, с. Славотин, община Монтана, област Монтана - 1 брой |
| 38 | Имот № 1446 - Ракетна площадка, с. Смоляновци, община Монтана, област Монтана - 1 брой |
| 39 | Имот № 1451 - Ракетна площадка, с. Стубел, община Монтана, област Монтана - 1 брой |
| 40 | Команден пункт, с. Долно Церовене, община Якимово, област Монтана - 6 броя |
| 41 | Имот № 1435 - Ракетна площадка, с. Комощица, община Якимово, област Монтана - 1 брой |
| 42 | Имот № 000528 - Ракетна площадка, с. Мененкьово, община Белово, област Пазарджик - 1 брой |
| 43 | Имот № 000383 - Ракетна площадка, с. Козарско , община Брацигово, област Пазарджик - 1 брой |
| 44 | Имот № 000315 - Ракетна площадка, с. Церово, община Лесичово, област Пазарджик - 1 брой |
| 45 | Имот № 000151 - Ракетна площадка, с. Априлци, община Пазарджик , област Пазарджик - 1 брой |
| 46 | Имот № 000536 - Ракетна площадка, с. Звъничево, община Пазарджик , област Пазарджик - 1 брой |
| 47 | Имот № 001071 - Ракетна площадка, с. Мало Конаре, община Пазарджик , област Пазарджик - 1 брой |
| 48 | Имот № 002035 - Ракетна площадка, с. Овчеполци, община Пазарджик , област Пазарджик - 1 брой |
| 49 | Имот № 000046 - Ракетна площадка, с. Синитово , община Пазарджик , област Пазарджик - 1 брой |
| 50 | Имот № 000471 - Ракетна площадка, с. Црънча, община Пазарджик , област Пазарджик - 1 брой |
| 51 | Команден пункт, с. Гелеменово, община Пазарджик , област Пазарджик - 1 брой |
| 52 | Имот № 112367 - Ракетна площадка, гр. Панагюрище , община Панагюрище, област Пазарджик - 1 брой |
| 53 | Имот № 022308 - Ракетна площадка, с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик - 1 брой |
| 54 | Имот № 000463 - Ракетна площадка, с. Елшица , община Панагюрище, област Пазарджик - 1 брой |
| 55 | Имот № 000312 - Ракетна площадка, с. Карабунар, община Септември, област Пазарджик - 1 брой |
| 56 | Имот № 012061 - Ракетна площадка, с. Симеоновец, община Септември, област Пазарджик - 1 брой |
| 57 | Имот № 000834 - Ракетна площадка, с. Славовица, община Септември, област Пазарджик - 1 брой |
| 58 | Имот № 018013 - Ракетна площадка, с. Свобода, община Стрелча, област Пазарджик - 1 брой |
| 59 | Имот № 060002 - Ракетна площадка, с. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик - 1 брой |
| 60 | Имот № 390 - Ракетна площадка, с. Загражден, община Гулянци, област Плевен - 1 брой |
| 61 | Имот № 360005 - Ракетна площадка, с. Искър, община Гулянци, област Плевен - 1 брой |
| 62 | Имот № 120007 - Ракетна площадка, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен - 1 брой |
| 63 | Имот № 216 - Ракетна площадка, гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, област Плевен - 1 брой |
| 64 | Имот № 93025 - Ракетна площадка, с. Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен - 1 брой |
| 65 | Имот № 110003 - Ракетна площадка, с. Горна Митрополия, община Долна Митрополия, област Плевен - 1 брой |
| 66 | Имот № 26010 - Ракетна площадка, с. Гостиля, община Долна Митрополия, област Плевен - 1 брой |
| 67 | Имот № 300038 - Ракетна площадка, с. Комарево , община Долна Митрополия, област Плевен - 1 брой |
| 68 | Имот № 397 - Ракетна площадка, с. Ореховица , община Долна Митрополия, област Плевен - 1 брой |
| 69 | Имот № 173002 - Ракетна площадка, с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен - 1 брой |
| 70 | Имот № 199 - Ракетна площадка, с. Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен - 1 брой |
| 71 | Команден пункт, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен - 1 броя |
| 72 | Имот № 2005 - Ракетна площадка, с . Долни Луковит, община Искър, област Плевен - 1 брой |
| 73 | Имот № 209 - Ракетна площадка, с. Писарово, община Искър, област Плевен - 1 брой |
| 74 | Имот № 322 - Ракетна площадка, с. Староселци, община Искър, област Плевен - 1 брой |
| 75 | Имот № 406 - Ракетна площадка, с. Буковлък, община Плевен, област Плевен - 1 брой |
| 76 | Имот № 128 - Ракетна площадка, с. Радишево, община Плевен, област Плевен - 1 брой |
| 77 | Имот № 401002 - Ракетна площадка, с. Ясен, община Плевен, област Плевен - 1 брой |
| 78 | Имот № 474 - Ракетна площадка, с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен - 1 брой |
| 79 | Имот № 035026 - Ракетна площадка, кв. Г. Воден, гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив - 1 брой |
| 80 | Имот № 025274 - Ракетна площадка, с. Добростан , община Асеновград, област Пловдив - 1 брой |
| 81 | Имот № 115408 - Ракетна площадка, с. Новаково, община Асеновград, област Пловдив - 1 брой |
| 82 | Имот № 012029 - Ракетна площадка, с. Стоево, община Асеновград, област Пловдив - 1 брой |
| 83 | Имот № 093108 - Ракетна площадка, гр. Брезово, община Брезово, област Пловдив - 1 брой |
| 84 | Имот № 610 - Ракетна площадка, с. Златосел, община Брезово, област Пловдив - 1 брой |
| 85 | Имот № 25050 - Ракетна площадка, с. Свежен, община Брезово, област Пловдив - 1 брой |
| 86 | Имот № 100027 - Ракетна площадка, с. Стрелци, община Брезово, област Пловдив - 1 брой |
| 87 | Имот № 553 - Ракетна площадка, с. Сьрнегор, община Брезово, област Пловдив - 1 брой |
| 88 | Имот № 032116 - Ракетна площадка, с. Чехларе, община Брезово, област Пловдив - 1 брой |
| 89 | Имот № 10144 - Ракетна площадка, с. Бегово, община Калояново, област Пловдив - 1 брой |
| 90 | Имот № 15236 - Ракетна площадка, с. Житница, община Калояново, област Пловдив - 1 брой |
| 91 | Имот № 241973 - Ракетна площадка, с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив - 1 брой |
| 92 | Имот № 23053 - Ракетна площадка, с. Бенковски, община Марица, област Пловдив - 1 брой |
| 93 | Имот № 27009 - Ракетна площадка, с. Войводиново, община Марица, област Пловдив - 1 брой |
| 94 | Имот № 035067 - Ракетна площадка, с. Маноле, община Марица, област Пловдив - 1 брой |
| 95 | Имот № 556 - Ракетна площадка, гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив - 1 брой |
| 96 | Имот № 016004 - Ракетна площадка, с. Градина, община Първомай, област Пловдив - 1 брой |
| 97 | Имот № 000444 - Ракетна площадка, с. Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив - 1 брой |
| 98 | Имот № 000385 - Ракетна площадка, с. Искра, община Първомай, област Пловдив - 1 брой |
| 99 | Имот № 000202 - Ракетна площадка, с. Караджалово, община Първомай, област Пловдив - 1 брой |
| 100 | Имот № 000474 - Ракетна площадка, с. Православен, община Първомай, област Пловдив - 1 брой |
| 101 | Имот № 435010 - Ракетна площадка, с.Татарево, община Първомай, област Пловдив - 1 брой |
| 102 | Имот № 500095 - Ракетна площадка, с. Момино, община Раковски, област Пловдив - 1 брой |
| 103 | Имот № 000227 - Ракетна площадка, с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив - 1 брой |
| 104 | Имот № 000007 - Ракетна площадка, с. Крумово, община Родопи, област Пловдив - 1 брой |
| 105 | Имот № 309 - Ракетна площадка, с. Марково, община Родопи, област Пловдив - 1 брой |
| 106 | Имот № 1126 - Ракетна площадка, с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив - 1 брой |
| 107 | Имот № 000388 - Ракетна площадка, с. Болярци, община Садово, област Пловдив - 1 брой |
| 108 | Команден пункт, с. Поповица, община Садово, област Пловдив - 4 броя |
| 109 | Имот № 000072 - Ракетна площадка, с. Поповица, община Садово, област Пловдив - 1 брой |
| 110 | Имот № 1350 - Ракетна площадка, с. Ново село, община Стамболийски, област Пловдив - 1 брой |
| 111 | Имот № 1034 - Ракетна площадка, гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив - 1 брой |
| 112 | Имот № 1987 - Ракетна площадка, гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив - 1 брой |
| 113 | Имот № 297 - Ракетна площадка, с. Драгомир, община Съединение, област Пловдив - 1 брой |
| 114 | Имот № 462 - Ракетна площадка, с. Малък чардак, община Съединение, област Пловдив - 1 брой |
| 115 | Имот № 106 - Ракетна площадка, с. Правище, община Съединение, област Пловдив - 1 брой |
| 116 | Команден пункт, с. Голям чардак, община Съединение, област Пловдив - 2 броя |
| 117 | Имот № 57135 - Ракетна площадка, гр. Хисар, община Хисаря, област Пловдив - 1 брой |
| 118 | Имот № 1635 - Ракетна площадка, с. Кръстевич, община Хисаря, област Пловдив - 1 брой |
| 119 | Имот № 1510 - Ракетна площадка, с. Михилци, община Хисаря, област Пловдив - 1 брой |
| 120 | Имот № 983 - Ракетна площадка, с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив - 1 брой |
| 121 | Имот № 970 - Ракетна площадка, с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив - 1 брой |
| 122 | Команден пункт, с. Старо село, община Сливен, област Сливен - 2 броя |
| 123 | Имот № 000026 - Ракетна площадка, Долно ново село , община Братя Даскалови, област Стара Загора - 1 брой |
| 124 | Имот № 008076 - Ракетна площадка, с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора - 1 брой |
| 125 | Имот № 000107 - Ракетна площадка, с. Марково, община Братя Даскалови, област Стара Загора - 1 брой |
| 126 | Имот № 028062 - Ракетна площадка, с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора - 1 брой |
| 127 | Имот № 000265 - Ракетна площадка, с. Сьрневец, община Братя Даскалови, област Стара Загора - 1 брой |
| 128 | Команден пункт, с. Тъжа, община Павел баня, област Стара Загора – 23 броя |
| 129 | Имот № 098097 - Ракетна площадка, с. Княжевско, община Опан, област Стара Загора - 1 брой |
| 130 | Имот № 000261 - Ракетна площадка, с. Опан, община Опан, област Стара Загора - 1 брой |
| 131 | Имот № 002035 - Ракетна площадка, с. Столетово, община Опан, област Стара Загора - 1 брой |
| 132 | Имот № 000057 - Ракетна площадка, с. Ястребово, община Опан, област Стара Загора - 1 брой |
| 134 | Имот № 050003 - Ракетна площадка, с. Българене, община Раднево, област Стара Загора - 1 брой |
| 135 | Имот № 000252 - Ракетна площадка, с. Землен, община Раднево, област Стара Загора - 1 брой |
| 136 | Имот № 000032 - Ракетна площадка, с. Коларово, община Раднево, област Стара Загора - 1 брой |
| 137 | Имот № 000204 - Ракетна площадка, с. Сърнево, община Раднево, област Стара Загора - 1 брой |
| 138 | Имот № 000438 - Ракетна площадка, с. Лозен, община Стара Загора, област Стара Загора - 1 брой |
| 139 | Имот № 000215 - Ракетна площадка, с. Горно Ботево, община Стара Загора, област Стара Загора - 1 брой |
| 140 | Имот № 000020 - Ракетна площадка, с. Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора - 1 брой |
| 141 | Имот № 000371 - Ракетна площадка, с. Кирилово, община Стара Загора, област Стара Загора - 1 брой |
| 142 | Имот № 069004 - Ракетна площадка, с. Ловец, община Стара Загора, област Стара Загора - 1 брой |
| 143 | Имот № 048004 - Ракетна площадка, с. Малка Верея, община Стара Загора, област Стара Загора - 1 брой |
| 143 | Имот № 000401 - Ракетна площадка, с. Памукчии, община Стара Загора, област Стара Загора - 1 брой |
| 144 | Имот № 000288 - Ракетна площадка, с. Пряпорец, община Стара Загора, област Стара Загора - 1 брой |
| 145 | Имот № 000212 - Ракетна площадка, с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора - 1 брой |
| 146 | Команден пункт, с. Петрово, община Стара Загора, област Стара Загора - 2 брой |
| 147 | Имот № 000337 - Ракетна площадка, гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора - 1 брой |
| 148 | Имот № 000071 - Ракетна площадка, с. Гита, община Чирпан, област Стара Загора - 1 брой |
| 149 | Имот № 144006 - Ракетна площадка, с. Могилово, община Чирпан, област Стара Загора - 1 брой |
| 150 | Имот № 000618 - Ракетна площадка, с. Рупките, община Чирпан, област Стара Загора - 1 брой |
| 151 | Имот № 000182 - Ракетна площадка, с. Средно градище, община Чирпан, област Стара Загора - 1 брой |
| 152 | Имот № 000004 - Ракетна площадка, с. Ценово, община Чирпан, област Стара Загора - 1 брой |
| 153 | Имот № 000148 - Ракетна площадка, с. Яздач, община Чирпан, област Стара Загора - 1 брой |
| 154 | Имот № 094831 - Ракетна площадка, с. Голямо Асеново, община Димитровград, област Хасково - 1 брой |
| 155 | Имот № 034050 - Ракетна площадка, с. Странско, община Димитровград, област Хасково - 1 брой |
| 156 | Команден пункт, гр. Хасково – 27 броя |

По отношение на посочените в документите от настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.