ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка чрез закупуване на нови, неупотребявани автомобили за нуждите на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Доставка чрез закупуване на четири броя нови, неупотребявани, високопроходими, лекотоварни автомобила, тип пикап.

Обособена позиция № 2 – Доставка чрез закупуване на два броя нови, неупотребявани, лекотоварни пътнически автомобила, тип микробус.

За обособена позиция № 1 – Доставка чрез закупуване на четири броя нови, неупотребявани, високопроходими, лекотоварни автомобила, тип пикап.

Доставката по обособена позиция № 1 следва да бъде извършена съгласно изброените по-долу изисквания.

Всеки един от четирите автомобила трябва да има следните спецификации:

- Двигател – дизелов

- Обем – не по-малко от 1800 куб. см

- Мощност по DIN или еквивалент – не по-малко от 130 к. с.

- Въртящ момент – не по-малко от 300 Nm

- Разход на гориво (комбиниран) – не повече от 8 л./100 км

- Екологична норма – EURO 6

- Резервоар за гориво – не по-малко от 70 л.

- Полезен товар – не по-малко от 750 кг

- Скоростна кутия – с ръчно превключване

10. Задвижване – предаване на въртящия момент към четирите колела (4х4)

11. Демултипликатор – бързи и бавни скорости

12. Размери на товарния отсек:

12.1. Дължина – не по-малко от 1500 мм;

12.2. Ширина – в най-широката част – не по-малко от 1500 мм, а в най-тясната част – не по-малко от 1000 мм

13. Пътен просвет – не по-малко от 200 мм

14. Въздушни възглавници за шофьора и пътника до него

15. Антиблокираща система на спирачките

16. Електронно разпределение на спирачното усилие

17. Климатик

18. Алармена система

19. Имобилайзер

20. Централно заключване с дистанционно управление

21. Дневни светлини

22. Багажно отделение – открито

23. Интервал на сервизно обслужване – не по-малко от 2 години или не по-малко от 20 000 км.

24. Гаранционен срок – не по-малко от 5 години и не по-малко от 100 000 км.