ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на 63 (шестдесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в системата на Изпълнителна агенция ,,Борба с градушките“, ремонт и  вътрешно преустройство на части от сгради, предназначени за: команден пункт – в с. Тъжа, област Стара Загора и за складова база с гараж към команден пункт Хасково – в гр. Хасково, област Хасково, и изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база – с. Правище, област Пловдив, с 8 (осем) обособени позиции:

– Обособена позиция 1: ,,Изграждане на 2 (две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца и в с. Брест, община Гулянци, област Плевен“;

– Обособена позиция 2: „Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив и в с.Черничево, община Хисаря, област Пловдив“;

– Обособена позиция 3: ,,Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Камен и с. Николаево, община Сливен, област Сливен и в с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора“;

– Обособена позиция 4: ,,Изграждане на 23 (двадесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в община Карлово, област Пловдив, в община Павел баня, област Стара Загора, в община Казанлък, област Стара Загора и в община Мъглиж, област Стара Загора“

– Обособена позиция 5: ,,Изграждане на 32 (тридесет и две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в общините Хасково, Харманли, Димитровград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Свиленград на област Хасково и в общините Стара Загора и Гълъбово на област Стара Загора“;

– Обособена позиция 6: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сградата на кметство Тъжа, находяща се в с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, предназначена за команден пункт“;

– Обособена позиция 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на обслужваща сграда с гараж, предоставена на ИАБГ за управление, находяща се в град Хасково, предназначена за складова база с гараж към команден пункт град Хасково“;

– Обособена позиция 8: ,,Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база в с. Правище, община Съединение, област Пловдив“.

За обособена позиция 5: ,,Изграждане на 32 (тридесет и две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в общините Хасково, Харманли, Димитровград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Свиленград на област Хасково и в общините Стара Загора и Гълъбово на област Стара Загора“:

I. Изграждане на ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети с адреси съгласно Таблица 1:

ТАБЛИЦА 1

| № по ред | ОБЩИНА | Населено място | Номер имот | с. ширина | и.дължина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Димитровград | с. Светлина | 000156 | 42° 00' 00.06788" | 25° 21' 27.88350" |
| 2 | Димитровград | с. Ябълково | 000328 | 42° 03' 35.52157" | 25° 26' 56.18149" |
| 3 | Димитровград | с. Добрич | 000243 | 42° 02' 28.31215" | 25° 33' 34.53363" |
| 4 | Димитровград | с. Злато поле | 000107 | 42° 03' 04.90975" | 25° 44' 40.40631" |
| 5 | Любимец | с. Лозен | 000163 | 41° 48' 14.67350" | 26° 02' 42.16133" |
| 6 | Любимец | с. Георги Добрево | 000117 | 41° 51' 17.16949" | 26° 06' 21.13463" |
| 7 | Свиленград | с. Левка | 075001 | 41° 52' 32.28410" | 26° 14' 07.99809" |
| 8 | Свиленград | гр. Свиленград | 000968 | 41° 48' 02.21772" | 26° 10' 33.38727" |
| 9 | Симеоновград | гр. Симеоновград | 000959 | 42° 00' 22.26187" | 25° 50' 52.62370" |
| 10 | Симеоновград | с. Троян | 000281 | 42° 03' 11.77299" | 25° 52' 40.27275" |
| 11 | Стамболово | с. Стамболово | 000104 | 41° 46' 28.70515" | 25° 40' 10.04387" |
| 12 | Харманли | с. Овчарово | 000085 | 42° 01' 35.99804" | 26° 01' 10.92256" |
| 13 | Харманли | с. Браница | 093378 | 42° 00' 31.88962" | 26° 05' 43.93262" |
| 14 | Харманли | с. Българин | 000709 | 41° 56' 49.12363" | 25° 55' 56.75685" |
| 15 | Харманли | с. Славяново | 000684 | 41° 47' 39.73824" | 25° 47' 14.25518" |
| 16 | Харманли | с. Иваново | 000007 | 41° 51' 28.09973" | 25° 51' 34.13836" |
| 17 | Харманли | с. Черна могила | 000341 | 41° 47' 25.09497" | 25° 55' 06.75897" |
| 18 | Харманли | с. Изворово | 048001 | 41° 56' 47.76945" | 26° 08' 04.41469" |
| 19 | Харманли | с. Бисер | 203002 | 41° 51' 07.06338" | 25° 58' 08.44729" |
| 20 | Харманли | с. Доситеево | 000249 | 41° 55' 39.64965" | 26° 01' 07.78654" |
| 21 | Хасково | с. Гарваново | 067030 | 41° 57' 12.54049" | 25° 28' 06.47266" |
| 22 | Хасково | с. Узунджово | 000240 | 41° 58' 12.02342" | 25° 36' 52.08378" |
| 23 | Хасково | с. Нова надежда | 000366 | 42° 00' 13.42518" | 25° 42' 31.08571" |
| 24 | Хасково | с. Брягово | 061036 | 41° 55' 41.28824" | 25° 47' 18.58793" |
| 25 | Хасково | с. Стамболийски | 000053 | 41° 55' 25.13523" | 25° 38' 39.93812" |
| 26 | Хасково | с. Войводово | 000245 | 41° 52' 17.88764" | 25° 32' 27.88281" |
| 27 | Хасково | с. Книжовник | 503001 | 41° 49' 29.79858" | 25° 37' 07.29874" |
| 28 | Хасково | с. Криво поле | 000116 | 41° 50' 53.49593" | 25° 44' 44.78047" |
| 29 | Симеоновград | с. Дряново | 000799 | 42° 06' 07.31927" | 25° 56' 58.37520" |
| 30 | Гълъбово | гр. Гълъбово | 000424 | 42° 10' 05.06182" | 25° 53' 29.27148" |
| 31 | Стара Загора | с. Раднево | 61460.54.53 | 42° 17' 19.85744" | 25° 58' 40.23930" |
| 32 | Димитровград | с. Меричлери | 503001 | 42° 07' 18.88608" | 25° 28' 53.58697" |

II. Техническата спецификация е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи – съгласно Таблица №2.

Строително-монтажните работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на Правилника за изпълнение и приемане на строително монтажните работи (ПИПСМР).

Изпълнението ще се извършва при следната последователност:

- Първи етап – машинни и ръчни изкопи

- Втори етап – изпълнение на подложни пластове

- Трети етап – армировъчни и бетонови работи

- Четвърти етап – монтажни и довършителни работи.

ТАБЛИЦА 2

Количествена сметка за 1 брой ракетна площадка

| № | Наименование на видовете работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Част "Архитектурна" |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на кабина за тоалетна 1,00/1,50м върху изгребна яма | брой | 1 |
| 2 | Направа на изкоп за яма под тоалетната с примерни размери 85х100х115 см | брой | 1 |
|  | II. Ограда |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на плетена поцинкована мрежа Ф 3 мм, с отвори 50х50 мм за ограда с височина 2,00 м за преместваема ограда, окомплектована с поцинковани телове за привързване и опъване и поцинковани U-образни пирони | кв.м | 194 |
| 4 | Доставка и монтаж на оградни стълбове (поцинковани метални тръби с Ф60 мм) през 3,00м с височина 2,50 м (0,50 см се забиват под земята) | брой | 35 |
| 5 | Доставка и монтаж на двукрила транспортна врата 3,00/2,00 м за входа на площадката | брой | 1 |
|  | III. Част "Конструктивна" |  |  |
|  | Фундамент на ракетна установка |  |  |
| 6 | Машинен изкоп за фундамент | куб.м | 6 |
| 7 | Уплътнен подложен пласт от несортиран едрозърнест минерален материал-2х15 см | куб.м | 3 |
| 8 | Подложен бетон С8/10 | куб.м | 1 |
| 9 | Бетон С20/25 за фундамент за ракетна установка | куб.м | 1 |
| 10 | Кофраж на фундамент за ракетна установка | кв.м | 2 |
| 11 | Анкерно устройство | кг | 21 |
| 12 | Армировка В500 за фундамент за ракетна установка | кг | 75 |
| 13 | Уплътнен обратен насип от несортиран минерален материал | куб.м | 2 |
|  | Площадки за контейнери -2бр. |  |  |
| 14 | Машинен изкоп за площадка 3,50/8,00 м | куб.м | 5.5 |
| 15 | Уплътнен подложен пласт от несортиран едрозърнест минерален материал-20 см | куб.м | 7 |
|  | Настилка за пътеки |  |  |
| 16 | Машинен изкоп | куб.м | 3.5 |
| 17 | Уплътнен подложен пласт 15см от несортиран едрозърнест минерален материал | куб.м | 3.5 |
| 18 | Бетон С20/25 за пътеките | куб.м | 1.5 |
| 19 | Кофраж на пътеките | кв.м | 3 |
| 20 | Армировка В500 | кг | 60 |
|  | Фундаменти на Гръмоотводи и Антени - 4бр |  |  |
| 21 | Машинен изкоп за фундамент 1,40/1,40/1,40м - 4бр., включително транспорт | куб.м | 25 |
| 22 | Ръчен изкоп, включително транспорт | куб.м | 3 |
| 23 | Уплътнен обратен насип от земни почви | куб.м | 19 |
| 24 | Подложен бетон С8/10 | куб.м | 1.1 |
| 25 | Бетон С20/25 за фундаменти | куб.м | 8 |
| 26 | Кофраж на фундаменти | кв.м | 32 |
| 27 | Анкерни устройства | кг | 267 |
| 28 | Антикорозионна защита | кв.м | 13 |
|  | Стоманена конструкция на гръмоотводи и антени |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на гръмоотвод Гр1 | кг | 153 |
| 30 | Антикорозионна защита на Гр1 | кв.м | 8 |
| 31 | Доставка и монтаж на гръмоотвод Гр2 | кг | 85 |
| 32 | Антикорозионна защита на Гр2 | кв.м | 5 |
| 33 | Антикорозионна защита на Ан-2бр. | кв.м | 11 |
|  | V. Част "Електро" |  |  |
| 34 | Изкоп за заземителни шини към двата гръмоотвода | куб.м | 1.1 |
| 35 | Доставка и монтаж на заземителна шина 6000х60х5 мм (към гръмоотводи Гр1 и Гр2 ) за постигане на общо импулсно съпротивление < 10 Ω (с антикорозионна защита) | бр. | 2 |
| 36 | Изкоп за заземителни колове към установката за ракети и към двете антени | куб.м | 1.6 |
| 37 | Доставка и монтаж на заземителни колове - универсален (по 1 бр. към площадката за ракети и към двете антени с антикорозионна защита) | брой | 3 |
| 38 | Изкоп за вторичната защита около площадката на работното и битовото помещения | куб.м | 10 |
| 39 | Доставка и монтаж на вторична защита - контур около площадките на работното и битовото помещение с дълбочина 80 см със заземителна шина 6000х60х5 мм с дължина обиколките на площадките за постигане на общо импулсно съпротивление < 10Ω (обща дължина на двата контура e 50 м, по 5 шини около всяка площадка). Всички връзки да се изпълнят със заварки и да се обработят антикорозионно. | Брой шини | 5 |
| 40 | Измерване на мълниезащита и импеданс „фаза-нулев” проводник от лицензирана фирма, находящи се на целия обект. | Брой обекти | 1 |
| 41 | Изкоп за полагане на PVC тръба Ф 110 за кабели от ракетната установка до работното помтещение | куб.м | 3.5 |
| 42 | Доставка и монтаж на PVC тръба Ф 110 за полагане на кабели свързващи ракетната установка и работното помещение | м | 10 |
|  | VI. ОБЩИ РАБОТИ |  |  |
| 43 | Основно почистване – окончателно | брой | 1 |

Заблежка:

1. Площадката за строителството трябва да се поддържа чиста  и безопасна, като всички отпадъци се извозват на определно за целта депо. При окончателното завършване на строително-монтажните работи се прави основно почистване на обекта.

2. Количествената сметка се отнася само за един обект (една ракетна площадка), а обособената позиция е за 32 броя ракетни площадки.

III. Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на изпълнените дейности за срок в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и започва да тече от датата на подписване на Протокол за приемане на извършени СМР и  двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

IV. Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности,  в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на уведомяване от страна на възложителя.

V. Всички строителни материали трябва да са нови и неизползвани.

В строително-монтажните работи да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл. 169а от ЗУТ.