ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на 63 (шестдесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в системата на Изпълнителна агенция ,,Борба с градушките“, ремонт и  вътрешно преустройство на части от сгради, предназначени за: команден пункт – в с. Тъжа, област Стара Загора и за складова база с гараж към команден пункт Хасково – в гр. Хасково, област Хасково, и изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база – с. Правище, област Пловдив, с 8 (осем) обособени позиции:

– Обособена позиция 1: ,,Изграждане на 2 (две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца и в с. Брест, община Гулянци, област Плевен“;

– Обособена позиция 2: „Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив и в с.Черничево, община Хисаря, област Пловдив“;

– Обособена позиция 3: ,,Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Камен и с. Николаево, община Сливен, област Сливен и в с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора“;

– Обособена позиция 4: ,,Изграждане на 23 (двадесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в община Карлово, област Пловдив, в община Павел баня, област Стара Загора, в община Казанлък, област Стара Загора и в община Мъглиж, област Стара Загора“

– Обособена позиция 5: ,,Изграждане на 32 (тридесет и две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в общините Хасково, Харманли, Димитровград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Свиленград на област Хасково и в общините Стара Загора и Гълъбово на област Стара Загора“;

– Обособена позиция 6: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сградата на кметство Тъжа, находяща се в с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, предназначена за команден пункт“;

– Обособена позиция 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на обслужваща сграда с гараж, предоставена на ИАБГ за управление, находяща се в град Хасково, предназначена за складова база с гараж към команден пункт град Хасково“;

– Обособена позиция 8: ,,Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база в с. Правище, община Съединение, област Пловдив“.

За обособена позиция 6: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сградата на кметство Тъжа, находяща се в с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, предназначена за команден пункт“:

I. Ремонт, вътрешно преустройство и смяна на предназначението на съществуващите офисни помещения в Команден Пункт на трети и четвърти етаж в сградата на кметството на с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора към Регионална Дирекция „Борба с градушките“ – Стара Загора област,

II. Техническата спецификация е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи – съгласно Таблица №1.

III. Изпълнението ще се извърши при следната последователност:

- Първи етап – демонтаж на съществуващите елементи;

- Втори етап – монтажти и ремонтни работи;

- Трети етап – почистване и транспорт на отпадъците.

IV. Описание на съществуващото състояние на обекта и неговото преустройство:

На третия етаж са предоставени всички помещения. Стаите са без настилки, само с циментови замазки по подовете. Мазилките по стените и таваните са вароциментови и са за ремонт. Дограмата е дървена и също е за подмяна. Следователно стаите, санитарните възли и коридорът са за цялостен ремонт.

В проекта за ремонт и преустройство се предвижда стаите да са с нова функция – помещения на новия команден пункт. Помещенията ще са следните:

- Два офиса

- Кабинет на директора

- Стая на счетоводството

- Учебен център

- Стая за почивка

- Кухненски офис

- Санитарни помещения за мъже

- Санитарни помещения за жени

Предвидено е разделянето на стая №2 и оформянето на нов вътрешен коридор, директорски кабинет и стая на счетоводството. Това преустройство ще се реализира като се изградят нови леки щендерни стени от гипсокартон с лека метална конструкция и пълнеж от минерална вата.

Съществуващите санитарни помещения ще се преустроят и ще се изгради и помещение за втори душ. Малкият съществуващ склад ще се преустрои в кухненски бокс.

В санитарните възли на този етаж са сменени прозорците. При ремонта се предвижда цялостната подмяна на настилките и облицовките и боядисване. Вратите ще бъдат сменени с нови алуминиеви.

Подът на коридора е покрит с венецианска мозайка, която трябва да се почисти и обнови. Стените и таванът му ще бъдат измазани и боядисани.

На четвъртия етаж са предоставени стая № 2 и двата санитарни възела. От коридора на този етаж има стълба за достъп до покрива.

Съществуващото състояние на стаите и санитарните възли изисква цялостен ремонт на помещенията, които ще бъдат използвани.

Голямата стая (№ 2 на етажа) ще се раздели с PVC витрина на две части и ще се преустрои и ремонтира за командна зала от две части.

Едното от санитарните помещения ще се преустрои в апаратно помещение на командния пункт, а другото ще се ремонтира и в него ще се обособят две тоалетни клетки и умивалня към тях. Тук е необходима подмяна и на прозорците  и вратите на помещенията.

Коридорът на IV-тия етаж и стълбищната клетка, която свързва III-тия и IV-тия етаж, също ще бъдат ремонтирани.

Предвидено е изцяло нови довършителни работи в преустроените помещения на двата етажа - настилки, изкърпване на мазилките, гипсови шпакловки, боядисване на стените и таваните на стаите.

Съществуващата дървена дограмата ще се демонтирана и подменени с нова. Предвидени са нови PVC прозорци, нови врати от MDF плоскости за стаите и нови алуминиеви врати за тоалетните.  Предвидена е подмяна на осветителните тела и санитарните уреди в тоалетните и баните.

Покривът на сградата е двускатен с покритие от ЛТ(LT) ламарина. В някои от стаите на четвъртия етаж има течове и затова е необходим неговия ремонт. В случай, че част от съществуващата дървена носеща конструкция на ламарината е компрометирана, в количествената сметка е дадено ориентировъчно количество от подмяна с нова дървена конструкция.

Площите на стаите, които са за ремонт и преустройство, и ще се използват за бъдещ команден пункт са следните:

III – ти етаж – цялостен ремонт и преустройство на етажа

Обща застроена площ – 207,41 м2

IV–ти етаж – частично преустройство на част от помещенията на етажа

Площ на командната зала, апаратното помещение, апаратната зала и тоалетните за мъжете и жените – 74,27 м2

Площ на стълбището и коридора за ремонт – 38,06 м2

Общо площ за ремонт – 112,33 м2

ТАБЛИЦА 1

|  | КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |
| --- | --- | --- |
|  | АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ |  |  |
| Поз.№ | Наименование на видовете работи | Ед. мярка | Коли-чество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Демонтаж и премахване на същ. елементи |  |  |
|  | Трети етаж |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществуващи дървени врати, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване | м2 | 19 |
| 2 | Демонтаж на съществуващи дървени прозорци, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване | м2 | 39 |
| 3 | Разбиване на съществуваща облицовка от фаянсови плочи в санитарните възли | м2 | 60 |
| 4 | Демонтаж на съществуващи санитарни уреди - тоалетни чинии с казанчета, чешми, душове | бр. | 7 |
| 5 | Демонтаж на съществуващите осветителни тела от стаите, тоалетните и коридора | бр. | 28 |
|  | Четвърти етаж |  |  |
| 6 | Разрушаване на две преградни тухлени стени с дебелина 12см за преустройство на едната тоалетна в ново апаратно помещение | м³ | 0.78 |
| 7 | Демонтаж на съществуващи дървени врати, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване | м2 | 9 |
| 8 | Демонтаж на съществуващи дървени прозорци, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване | м2 | 30 |
| 9 | Разбиване на съществуваща облицовка от фаянсови плочи в санитарните възли | м2 | 60 |
| 10 | Демонтаж на съществуващи санитарни уреди - тоалетни чинии, казанчета, чешми, душове | бр. | 7 |
| 11 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела от стаята, тоалетните и коридора | бр. | 19 |
|  | Покрив |  |  |
| 12 | Премахване на съществуваща ЛТ ламарина от покрива | м2 | 202 |
| 13 | Демонтаж на част от съществуващата компрометирана дървена носеща конструкция на покрива (ориентировъчно) | м³ | 1 |
|  | ІІ.Новопроектирани архитектурно-строителни работи |  |  |
|  | Трети етаж |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на щендерни стени от гипсокартон и минерална вата с дебелина 75 мм включително носеща конструкция и окомплектовка за преграждане на директорския кабинет и счетоводството | м2 | 35 |
| 15 | Доставка и монтаж на щендерна стена от влагоустойчив гипсокартон с дебелина 75мм, включително носеща конструкция и окомплектовка за новото душово помещение за жените | м2 | 37 |
| 16 | Гипсова шпакловка по стените от гипсокартон | м2 | 25 |
| 12 | Ремонт на съществуваща вароциментова вътрешна мазилка по стени и тавани на стаите и обмазване около някои врати | м2 | 158 |
| 13 | Доставка и полагане на нова гипсова шпакловка по стените и таваните на стаите за ремонт и санитарните помещения | м2 | 520 |
| 14 | Боядисване с блажна боя на цокъл с H=1,50 м по стените на коридора | м2 | 29 |
| 15 | Боядисване с латекс по стените на стаите, коридора и санитарните помещения | м2 | 392 |
| 16 | Боядисване с латекс по стени на влажните душови помещения | м2 | 3.30 |
| 17 | Боядисване с латекс по таваните на командния пункт, кородора и санитарните помещения | м2 | 166 |
| 18 | Боядисване с латекс по таваните на влажните душови помещения | м2 | 2.70 |
| 19 | Полагане на нова изравнителна циментова замазка под новата настилка в стаите на командния пункт и санитарните помещения | м2 | 147 |
| 20 | Доставка и полагане на нова настилка от гранитогрес в част от стаите на командния пункт, тоалетните и кухненския бокс | м2 | 92 |
| 21 | Доставка и полагане на цокъл с височина 10 см от гранитогрес за помещенията с настилка от гранитогрес | м | 108.60 |
| 22 | Доставка и полагане на нова облицовка от фаянсови плочи с H=2,00 м по стените на санитарните помещения | м2 | 89 |
| 23 | Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с подложка в част от помещенията на командния пункт | м2 | 55 |
| 24 | Доставка и монтаж на РVС /дървени/ первази при ламиниран паркет в част от помещенията на командния пункт | м | 53 |
| 25 | Почистване на съществуващата венецианска мозайка в коридора | м2 | 21.50 |
|  | Четвърти етаж |  |  |
| 26 | Ремонт на съществуваща вътрешна вароциментова мазилка при съществуващите стени и тавани (наличие и на някои течове) в командната зала, склада, коридора и санитарните помещения | м2 | 125.50 |
| 27 | Доставка и полагане на нова гипсова шпакловка по стени и тавани на помещението на командната зала, склада и санитарните помещения | м2 | 313.30 |
| 28 | Боядисване с блажна боя на цокъл с H=1,50 м по стените на коридора и стълбищната клетка | м2 | 68.50 |
| 29 | Боядисване с латекс по стените на командната зала, апаратната, склада, коридора и санитарните помещения | м2 | 202.50 |
| 30 | Боядисване с латекс по таваните на командната зала, апаратната, коридора и санитарните помещения | м2 | 110.80 |
| 31 | Полагане на нова изравнителна циментова замазка под настилките на помещенията на командната зала, апаратната, склада и санитарните помещения | м2 | 74.30 |
| 32 | Доставка и полагане на нова настилка от гранитогрес в командната зала, апаратната, склада и санитарните помещения | м2 | 74.30 |
| 33 | Доставка и монтаж на цокъл с височина 10 см от гранитогрес при настилките от гранитогрес | м | 71.20 |
| 34 | Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочи по стените на санитарните помещения | м2 | 51.25 |
| 35 | Почистване на венецианската мозайка в коридора | м2 | 38 |
|  | Покрив |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на нова ламарина с PVC покритие ЛТ75/s=0,7 (7,72 кг/м2) и окомплектовка към нея за ремонт на покрива | м2 | 202 |
| 37 | Доставка и монтаж на нова дървена конструкция за подмяна на част от компрометираната дървена носеща конструкция на покрива (ориентировъчно) | м³ | 1 |
| 38 | Доставка и монтаж на отводнителни елементи при покрива - седящи олуци | м | 31 |
| 39 | Оформяне и ремонт на излази за вентилация на вертикалните канализационни колонове в покрива | бр. | 10 |
| 40 | Ремонт на съществуващите комини на покрива | бр. | 10 |
|  | ІІІ. Дограма |  |  |
|  | Трети етаж |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на нови вътрешни MDF врати влючително окомплектовката към тях | м2 | 18 |
| 42 | Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати влючително окомплектовката към тях в санитарните възли | м2 | 7 |
| 43 | Доставка и монтаж на нови PVC прозорци влючително окомплектовката към тях в стаите и коридора | м2 | 41 |
|  | Четвърти етаж |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на нови вътрешни MDF врати влючително окомплектовката към тях | м2 | 6.5 |
| 45 | Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати влючително окомплектовката към тях в санитарните възли | м2 | 3 |
| 46 | Доставка и монтаж на нови PVC прозорци влючително окомплектовката към тях в командната зала, апаратната, коридора и санитарните възли | м2 | 30 |
| 47 | Доставка и монтаж на нови PVC витрини влючително окомплектовката към тях в командната зала | м2 | 14.50 |
|  | ІV. Част "ВиК"- нови работи |  |  |
|  | Трети етаж |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж на нови тоалетни чинии с казанчета (моноблок) | бр. | 2 |
| 49 | Доставка и монтаж на нови мивки за тоалетните | бр. | 2 |
| 50 | Доставка и монтаж на нови смесители за мивките (батерии) | бр. | 2 |
| 51 | Доставка и монтаж на нови смесители за душ | бр. | 2 |
| 52 | Доставка и монтаж на нова кухненска мивка с шкаф за кухненския бокс | бр. | 1 |
| 52 | Доставка и монтаж на нови сифони | бр. | 7 |
|  | Четвърти етаж |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж на нови тоалетни чинии с казанчета (моноблок) | бр. | 2 |
| 54 | Доставка и монтаж на нови мивки за тоалетните | бр. | 2 |
| 55 | Доставка и монтаж на нови батерии/смесители за чешмите | бр. | 2 |
| 56 | Доставка и монтаж на нови сифони | бр. | 5 |
|  | V. Част "Електро" - нови работи |  |  |
|  | Трети етаж |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж на нови луминисцентни осветителни тела 2* 28W с капак, IP 54 за стаите и коридора (или други подобни с параметрите на демонтираните осветителни тела) | бр. | 21 |
| 58 | Доставка и монтаж на нови LED 18 W плафониери IP 20 LED 2080 lm за таваните на тоалетните и кухненския бокс | бр. | 7 |
| 59 | Доставка и монтаж на нови аплици бански в комплект с луминисцентни лампи IP44 за душовите помещения (противовлажни осветителни тела) | бр. | 2 |
| 60 | Доставка и монтаж на нови мрежови UTP5 кабели | м | 50 |
| 61 | Доставка и монтаж на нови кабелни лайсни с широчина 4 см | м | 20 |
|  | Четвърти етаж |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж на нови луминисцентни осветителни тела 2* 28W с капак, IP 54 за стаите и коридора (или други подобни с параметрите на демонтираните осветителни тела) | бр. | 13 |
| 63 | Доставка и монтаж на нови LED 18 W плафониери IP 20 LED 2080 lm за таваните на тоалетните и склада | бр. | 5 |
| 64 | Доставка и монтаж на нови мрежови кабели UTP5 | м | 50 |
| 65 | Доставка и монтаж на нови кабел лайсни с широчина 6 см | м | 6 |
|  | VI. Общо почистване на двата етажа |  |  |
| 66 | Основно почистване – окончателно | бр. | 1 |
|  | VII. РАБОТИ ПО ЧАСТ "ПУСО" - Приложение 1 към чл.3 на Наредбата за управление на строителните отпъдъци от 13.11.2012г. |  |  |
| 67 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "дървен материал" с код 170201 | т | 0.77 |
| 68 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "стъкло" с код 170202 | т | 0.62 |
| 69 | Транспортиране до депо на смесени минерални отпъдъци с код 170107 | т | 13.28 |
| 70 | Транспортиране до депо на смесени отпадъци от строителство и събаряне с код 170904 | т | 1.56 |

V. Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на изпълнените дейности за срок в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и започва да тече от датата на подписване на Протокол за приемане на извършени СМР и  двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

VI. Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности,  в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на уведомяване от страна на възложителя.

VII. Всички строителни материали трябва да са нови и неизползвани. В строително-монтажните работи да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл. 169а от ЗУТ.