ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на 63 (шестдесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в системата на Изпълнителна агенция ,,Борба с градушките“, ремонт и  вътрешно преустройство на части от сгради, предназначени за: команден пункт – в с. Тъжа, област Стара Загора и за складова база с гараж към команден пункт Хасково – в гр. Хасково, област Хасково, и изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база – с. Правище, област Пловдив, с 8 (осем) обособени позиции:

– Обособена позиция 1: ,,Изграждане на 2 (две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца и в с. Брест, община Гулянци, област Плевен“;

– Обособена позиция 2: „Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив и в с.Черничево, община Хисаря, област Пловдив“;

– Обособена позиция 3: ,,Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Камен и с. Николаево, община Сливен, област Сливен и в с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора“;

– Обособена позиция 4: ,,Изграждане на 23 (двадесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в община Карлово, област Пловдив, в община Павел баня, област Стара Загора, в община Казанлък, област Стара Загора и в община Мъглиж, област Стара Загора“

– Обособена позиция 5: ,,Изграждане на 32 (тридесет и две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в общините Хасково, Харманли, Димитровград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Свиленград на област Хасково и в общините Стара Загора и Гълъбово на област Стара Загора“;

– Обособена позиция 6: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сградата на кметство Тъжа, находяща се в с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, предназначена за команден пункт“;

– Обособена позиция 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на обслужваща сграда с гараж, предоставена на ИАБГ за управление, находяща се в град Хасково, предназначена за складова база с гараж към команден пункт град Хасково“;

– Обособена позиция 8: ,,Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база в с. Правище, община Съединение, област Пловдив“.

За oбособена позиция 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на обслужваща сграда с гараж, предоставена на ИАБГ за управление, находяща се в град Хасково, предназначена за складова база с гараж към команден пункт град Хасково“

I. Ремонт, вътрешно преустройство и смяна на предназначението на съществуваща спомагателна сграда с гараж към сградата на БАБХ в складове и гараж към командния пункт за борба с градушките в град Хасково, община Хасково

II. Техническата спецификация е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи – съгласно Таблица № 1.

III. Описание на съществуващото състояние на обекта и неговото преустройство:

Целта е тази сграда да бъде ремонтирана в следващ етап, като помещенията ще бъдат използвани за складове и гараж към новия команден пункт за борба с градушките, разположен на третия етаж на сградата на БАБХ.

Съществуващите помещения (/ep гаража) са с настилка от мозайка, която е замърсена. Гаражът е с настилка от циментова замазка, която също трябва да се почисти. Във всички помещения има отпадъци, които трябва да бъдат отстранени и извозени.

В едно от помещенията има неработеща ОВК (отопление, вентилация и климатизация) инсталация, а също така има и тръбопроводи от стоманена ламарина за отопление на помещенията. Те преминават под тавана на коридора. Те при необходимост трябва заедно с инсталацията да бъдат демонтирани. В сградата в определен период от време освен складове е имало и помещения за животни.

В гаража, който е достъпен от изток, има метална цистерна. Тя е частично пълна с гориво. При необходимост може да бъде изпразнена и обезопасена и демонтирана.

Вътрешните и външните вароциментови мазилки по стените на сградата ще бъдат ремонтирани, защото част от тях са изронени, подгизнали и паднали. После се предвижда стените да се боядисат с нов латекс.

Съществуващите тавани на помещения, изработени от кара-таван от платна от камъш, рабицова мрежа и мазилка ще бъдат премахнати, поради многото течове и пропадания на таваните. Изгнилите рогозки и развалените мазилки трябва да се заменят с нови тавани от гипсокартонени плоскости, които да се монтират директно на носещите напречни стоманобетонови елементи.

Съществуващите прозорци на сградата с дървена дограма ще се подменят  изцяло. На фасадите има съществуващи предпазни метални решетки за сигурност, които ще бъдат запазени след лек ремонт.

В проекта се предвижда и цялостна подмяна на съществуващите врати с нови.

Проектът включва и ремонт на покрива, който в момента тече. Върху носещата покривна конструкция, която е през 60 см в напречна посока, има рогозки от камъш, които ще се премахнат. Предвижда се и ремонт на дървената част на покрива и монтирането на ново подпокривно фолио, вместо рогозките от камъш. Част от съществуващите керемиди (около 60 %) ще се използват при ремонта. Предвидени са и допълнителни нови керемиди. При ремонта ще се пренаредят всички керемиди, а обшивките ще се ремонтират. Ще се изпълнят нови олуци, водосточни тръби и казанчета за отводняването на покрива, поради лошото настоящо състояние на всички тези елементи.

В преддверието се предвижда демонтажа на съществуващо ел. табло и замяната му с ново. Съществуващата ел.инсталация също ще се ремонтира.

Някои от съществуващите чешми са премахнати. При необходимост могат да бъдат монтирани нови чешми и сифони.

Технико-икономически показатели:

Застроена площ на сградата – 199,80 м2

Застроен обем на сградата   –  688 м3

ТАБЛИЦА 1

|  | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз.№ | Наименование на видовете работи | Ед. мярка | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Демонтаж и премахване на същeствуващи елементи |  |  |
| 1 | Основно почистване на помещенията | бр. | 1 |
| 2 | Демонтаж на съществуващи дървени врати и каси, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване | м2 | 21.5 |
| 3 | Демонтаж на съществуваща гаражна врата с метална конструкция и дървени пана, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване | м2 | 9 |
| 4 | Демонтаж на съществуващи дървени прозорци, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване | м2 | 26 |
| 5 | Демонтаж на съществуващи метални защитни решетки от прозорците | м2 | 25.5 |
| 6 | Демонтаж на съществуващ компрометиран каратаван от рогозки от камъш, рабицова мрежа и мазилка от всички помещения | м2 | 172.5 |
| 7 | Демонтаж на компрометирани вароциментови външни мазилки по фасадите | м2 | 60 |
| 8 | Демонтаж на компрометирани вароциментови вътрешни и мазилки по стените на помещенията | м2 | 160 |
| 9 | Демонтаж на съществуващи керемиди от покрива (след неговия ремонт здравите керемиди, които са 60%, ще се използват и пренаредят заедно с нови керемиди) | м2 | 240 |
| 10 | Демонтаж на съществуващите рогозки от камъш от покрива | м2 | 240 |
| 11 | Демонтаж на съществуващите компрометирани улуци от поцинкована ламарина от покрива | м | 44.5 |
| 12 | Демонтаж на съществуващите компрометирани водосточни казанчета от покрива | бр. | 6 |
| 13 | Демонтаж на съществуващите компрометирани ламаринени водосточни тръби от покрива | м | 21.5 |
| 14 | Демонтаж на съществуващите осветителни тела от помещенията | бр. | 15 |
| 15 | Демонтаж на съществуващите електрически кабели от помещенията | м | 55 |
| 16 | Демонтаж на съществуващо електрическо табло | бр. | 1 |
| 17 | Демонтаж на съществуващи чешми | бр. | 2 |
| 18 | Демонтаж на съществуващо неработещо ОВК съоръжение | бр. | 1 |
| 19 | Демонтаж на съществуващи въздуховоди от стом. ламарина в коридора | м2 | 22 |
| 20 | Демонтаж (или само изпразване от горивото) на съществуваща цистерна за нафта от гаража | бр. | 1 |
|  | ІІ.Новопроектирани архитектурно-строителни работи |  |  |
| 21 | Зазиждане с тухлена зидария на отвор в източната фасада и вътрешни отвори | м3 | 0.3 |
| 22 | Ремонт на съществуваща външна вароциментова мазилка по съществуващите фасади на сградата (наличие на някои течове и паднали части) | м2 | 60 |
| 23 | Ремонт на съществуваща вътрешна вароциментова мазилка по съществуващите стени в помещенията (наличие на някои течове) | м2 | 160 |
| 24 | Почистване на съществуваща мозайка в помещенията (с изключение на гаража) | м2 | 145 |
| 25 | Почистване и ремонт на настилка от циментова замазка в гаража | м2 | 27.6 |
| 26 | Доставка и монтаж на плоскости от гипсокартон с дебелина 15 мм без носеща конструкция за изпълнение на нови тавани във всички помещения | м2 | 172.5 |
| 27 | Гипсова шпакловка по тавана от гипсокартон | м2 | 172.5 |
| 28 | Боядисване с латекс по стените на помещенията, коридора и гаража | м2 | 521 |
| 29 | Боядисване с латекс по таваните на помещенията, коридора и гаража | м2 | 172.5 |
| 30 | Боядисване с фасаден латекс по външните стени на сградата | м2 | 161.5 |
| 31 | Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка с дебелина 2 см за ремонт на покрива | м2 | 240.5 |
| 32 | Доставка и полагане на ново подпокривно дифузионно фолио | м2 | 240.5 |
| 33 | Доставка и полагане на нови контралетви 50/50 мм за ремонт на покрива | м3 | 1 |
| 34 | Доставка и полагане на нови летви 50/30 мм за ремонт на покрива | м3 | 1 |
| 35 | Монтаж (пренареждане) на демонтираните същ. запазени керемиди на покрива | м2 | 144 |
| 36 | Монтаж (пренареждане) на нови керемиди на покрива | м2 | 96 |
| 37 | Доставка и полагане на нова обшивка от поцинкована ламарина за ремонт на покрива | м2 | 6 |
| 38 | Доставка и монтаж на 6 броя нови водосточни тръби от поцинкована ламарина, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване | м | 21.5 |
| 39 | Доставка и монтаж на нови олуци от поцинкована ламарина на покрива | м | 44.5 |
| 40 | Доставка и монтаж на нови водосточни казанчета от поцинкована ламарина за покрива | бр. | 6 |
| 41 | Повторен монтаж и ремонт на съществуващите защитни метални решетки на прозорците на сградата | м2 | 25.5 |
| 42 | Ремонт на цокъла по фасадите на сградата | м2 | 35 |
|  | ІІІ. Дограма |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на нови вътрешни дървени врати влючително окомплектовката към тях | м2 | 17.8 |
| 44 | Доставка и монтаж на нови външни дървени врати влючително окомплектовката към тях | м2 | 5.4 |
| 45 | Доставка и монтаж на нова гаражна врата влючително окомплектовката към нея | м2 | 9 |
| 46 | Доставка и монтаж на нови PVC прозорци влючително окомплектовката към тях за помещенията | м2 | 25.5 |
|  | ІV. Част "ВиК"- нови работи |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж на нови мивки за някои помещения | бр. | 2 |
| 48 | Доставка и монтаж на нови смесители за мивките (батерии) | бр. | 2 |
| 49 | Доставка и монтаж на нови сифони | бр. | 8 |
|  | V. Част "Електро" - нови работи |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж на нови тръби PVC ф 32 под мазилка за помещенията | м | 62 |
| 51 | Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х4 ММ2 в монтирани тръби | м | 62 |
| 52 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна кръгла за скрита инсталация | бр. | 10 |
| 53 | Доставка и монтаж на ключ обикновен скрита инсталация IP 20 | бр. | 10 |
| 54 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 16 А скрита инсталация | бр. | 5 |
| 55 | Доставка и монтаж на нови осветителни тела (тип "луна" или други) в/под гипсокартона на тавана | бр. | 30 |
| 56 | Доставка и монтаж на новo електрическo таблo | бр. | 1 |
|  | VI. Общо почистване на сградата |  |  |
| 57 | Основно почистване – окончателно | бр. | 1 |
|  | VII. РАБОТИ ПО ЧАСТ "ПУСО" - Приложение 1 към чл. 3 на Наредбата за управление на строителните отпъдъци от 13.11.2012 г. |  |  |
| 58 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "дървен материал" с код 170201 | т | 0.4 |
| 59 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "стъкло" с код 170202 | т | 1.26 |
| 60 | Транспортиране до депо на смесени минерални отпъдъци с код 170107 | т | 4.6 |
| 61 | Транспортиране до депо на желязо и стомана с код 170405 | т | 1.25 |
| 62 | Транспортиране до депо на смесени отпадъци от строителство и събаряне с код 170904 | т | 12.5 |

IV. Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на изпълнените дейности за срок в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и започва да тече от датата на подписване на Протокол за приемане на извършени СМР и  двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

V. Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности,  в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на уведомяване от страна на възложителя.

VI. Всички строителни материали трябва да са нови и неупотребявани. В строително-монтажните работи да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл. 169а от ЗУТ.