ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на 63 (шестдесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в системата на Изпълнителна агенция ,,Борба с градушките“, ремонт и  вътрешно преустройство на части от сгради, предназначени за: команден пункт – в с. Тъжа, област Стара Загора и за складова база с гараж към команден пункт Хасково – в гр. Хасково, област Хасково, и изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база – с. Правище, област Пловдив, с 8 (осем) обособени позиции:

– Обособена позиция 1: ,,Изграждане на 2 (две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца и в с. Брест, община Гулянци, област Плевен“;

– Обособена позиция 2: „Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив и в с.Черничево, община Хисаря, област Пловдив“;

– Обособена позиция 3: ,,Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Камен и с. Николаево, община Сливен, област Сливен и в с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора“;

– Обособена позиция 4: ,,Изграждане на 23 (двадесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в община Карлово, област Пловдив, в община Павел баня, област Стара Загора, в община Казанлък, област Стара Загора и в община Мъглиж, област Стара Загора“

– Обособена позиция 5: ,,Изграждане на 32 (тридесет и две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в общините Хасково, Харманли, Димитровград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Свиленград на област Хасково и в общините Стара Загора и Гълъбово на област Стара Загора“;

– Обособена позиция 6: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сградата на кметство Тъжа, находяща се в с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, предназначена за команден пункт“;

– Обособена позиция 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на обслужваща сграда с гараж, предоставена на ИАБГ за управление, находяща се в град Хасково, предназначена за складова база с гараж към команден пункт град Хасково“;

– Обособена позиция 8: ,,Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база в с. Правище, община Съединение, област Пловдив“.

За обособена позиция 8 ,,Строително-ремонтни дейности по изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база в с. Правище, община Съединение, област Пловдив“:

I. Извършване на строително-ремонтни дейности, необходими за изграждането на кабелна мрежа за видеонаблюдение в Национална Складова База – с. Правище, община Съединение, област Пловдив – номер на имота УПИ 0000042.3 към Изпълнителна агенция „Борба с градушките“.

II. Техническата спецификация е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи – съгласно Таблица №1.

ТАБЛИЦА 1

|  | КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |
| --- | --- | --- |
| Поз.№ | Наименование на видовете работи | Ед. мярка | Коли-чество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Трасиране на кабелна линия. | м | 540 |
| 2 | Направа на изкоп – 1.1/0.6 | м | 532 |
| 3 | Разкъртване и възстановяване на циментова/асфалтова настилка. | м2 | 20 |
| 4 | Доставка и полагане на 2 броя тръби PVC ф-110/3.2 в бетонов кожух | м | 40 |
| 5 | Доставка и полагане на 2 броя PVC ф-110/3.2 в свободен изкоп | м | 492 |
| 6 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница. | куб.м | 118 |
| 7 | Направа на шахти с бетонови капаци. | Брой | 9 |
| 8 | Насип и уплътняване на фракция. | куб.м | 205 |
| 9 | Доставка и полагане на бетон около PVC тръби за бетонов кожух. | куб.м | 10 |
| 10 | Направа на заземител от два броя заземителни кола с дължина 1500мм от поцинкована профилна стомана с размери 60/60/5мм. | брой | 9 |
| 11 | Измерване на преходно съпротивление на заземление. | брой | 9 |
| 12 | Почистване на строителна площадка | брой | 1 |
| 13 | Извозване на отпадъци и земни маси | м 3 | 5 |

V. Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на изпълнените дейности за срок в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и започва да тече от датата на подписване на Протокол за приемане на извършени СМР и  двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

VI. Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности,  в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на уведомяване от страна на възложителя.

VII. Всички строителни материали трябва да са нови и неупотребявани. В строително-монтажните работи да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл. 169а от ЗУТ.