ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка  на 33 (тридесет и три) броя електрозахранващи системи с мощност минимум 550 Wр за осигуряване на автономно електрозахранване на площадки за изстрелване на противоградови ракети“

I. Електрозахранващата система трябва да осигурява автономно електрозахранване на служебна апаратура, автоматизирана пускова установка и спомагателна апаратура находящи се на площадки за изстрелване на  противоградови ракети.

II. Изисквания към техническите характеристики на електрозахранващата система:

1. Да осигурява постоянно стабилизирано напрежение 12 V за електрозанхранване на електронна служебна апаратура.

2. Да осигурява постоянно стабилизирано напрежение 24 V за електрозахранване на автоматизирана пускова установка.

3. Да осигурява синусоидално (пълна синусоида) променливо напрежение 230V/350W за осветителни тела, както и електрозахранване на спомагателна апаратура.

4. Да осигурява графична и числова индикация за състоянието на акумулаторните батерии.

5. Да се захранва от два броя соларни панели – всеки един от тях с номинална мощност минимум  275 Wp.

6. Да се използват необслужваеми акумулаторни батерии за фотоволтаични системи – 2 броя по минимум 150Ah/С10, 12 V всяка.

7. Да бъде окомплектована с преносима стойка за монтаж на фотоволтаичните модули върху тревни площи и бетонни площадки, изработена от алуминий и/или неръждаема стомана.

8. Да бъде окомплектована с табло за закрит монтаж с клас на защита поне IP40, в което е инсталирана цялата апаратура и акумулаторните батерии.

ІІІ. Участникът, избран за изпълнител трябва да представи техническа документация и инструкции за експлоатация.

ІV. Участникът, избран за изпълнител трябва да осигури обучение на служители на възложителя.

По отношение на посочените в документите от настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.