ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка нa резервни части за доплерови цифрови метеорологични радарни станции, действащи в системата на ИАБГ“

І. Участникът трябва да достави резервни части, както следва:

1. Два броя магнетрони за S обхват - 10 см. за предавател за действаща в системата на ИАБГ доплерова цифрова метеорологична радарна станция МРЛС ИРИС.

Магнетроните трябва да имат следните технически характеристики:

- Честотен обхват – 2,7 – 2,9 GHz

- Изходна импулсна мощност – 800 kW

- Коефициент на запълване – 0.001

2. Модулатор с електрозахранване за предавател за “S” обхват за действаща в системата на ИАБГ доплерова цифрова метеорологична радарна станция МРЛС ИРИС.

- Модулаторът и електрозахранването трябва да бъдат от твърдотелен тип.

- Модулаторът и електрозахранването да осигуряват следните управляващи сигнали за магнетрон за S обхват - 10 см.:

  - Катодно напрежение – 36 – 38kV;

  - Отоплително напрежение – 9,0V DC;

  - Отоплителен ток – 16А DC.

- Входно напрежение – 220V/50Hz±10%.

3. Цифров приемник със сигнален процесор за действаща в системата на ИАБГ доплерова цифрова метеорологична радарна станция МРЛС ИРИС.

- Тип на приемника: цифров;

- Аналого-цифрово преобразуване по междинна честота 30MHz;

- Разрядност ≥16 бита;

- Чувствителност ≤ минус 107dB;

- Изходи на приемника:

- Логаритмичен;

- Линеен с квадратурни канали I&Q.

- Динамичен диапазон  ≥ 90dB;

- Операционна система – осигуряваща пълно съответствие с въведената и функционираща в противоградовата защита на ИАБГ операционна система Linux, с която работи софтуерът за сигнална обработка, управление и за генериране на метеорологични продукти.

- Софтуер за сигнална обработка и управление – осигуряващ пълно съответствие с въведения в ИАБГ софтуер IRIS, с който се извършва сигнална обработка и управление.

- Софтуер за генериране на метеорологични продукти – осигуряващ пълно съответствие с въведения в ИАБГ софтуер IRIS, с който се извършва генериране на метеорологични продукти.

ІІ. Участникът трябва да достви резеврни части, които да отговарят на стандарти на Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (European Telecommunications Standards Institute – ETSI) или еквивалентно.

По отношение на посочените в документите от настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.