Приложение № 1.5

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на мрежово оборудване, настолни компютри и периферна техника с 6 обособени позиции“.

Обособена позиция № 5 „Доставка на настолни компютри и компютри тип ,,тънък/нулев клиент““.

I. Доставка и инсталиране на 48 броя настолни компютри и 13 броя компютри ,,тънък/нулев“ клиент за нуждите на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“.

II. Участникът трябва да изпълни доставката, като количествата и характеристиките на подлежащото на доставка оборудване са подробно описани в Таблица 1.

ІII. Участникът, избран за изпълнител, при изпълнение на доставката трябва да представи техническа документация и инструкции за експлоатация на настолните компютри и компютрите ,,тънък/нулев клиент“.

IV. Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на изпълнените дейности за срок, не по-малко от 36 месеца.

V. Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности,  в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на уведомяване от страна на възложителя и предостави оборотно устройство със същите параметри.

VІ. Всички устройства и техните компоненти трябва да са нови, неизползвани. Устройствата трябва да са актуални към датата на доставка и да са стандартни модели в производство.

VІІ. Оборудването, предмет на доставка по настоящата обособена позиция, а именно: настолни компютри и компютри ,,тънък/нулев клиент“, трябва да е от един производител, с цел пълната им съвместимост.

VІІІ. Комплектовката на оборудването трябва да включва всички технически аксесоари, необходими за правилната му работа, като например захранващи кабели, кабели за връзка, захранващи адаптери, закрепващи елементи и други.

IX. Участникът трябва да бъде производител или да бъде оторизиран от производителя на оборудването или от негов официален представител, за извършване на продажба и сервизно обслужване на оборудването, предмет на поръчката, за територията на Република България.

Х. Участникът следва да има на разположение център за техническа поддръжка, работещ в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и действаща система за съобщаване на проблеми. Центърът трябва да поддържа минимум 6 (шест) канала за достъп – електронна уеб-базирана система за регистриране и обработване на инциденти, уеб-портал за споделяне на документи, мобилен телефон, стационарен телефон, факс и е-mail.

По отношение на посочените в настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.

Таблица 1

| № | Продукт | Параметър | Минимални технически изисквания | Брой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Настолен компютър тип 1 | Процесор | Минимум 4-ядрен с базова работна честота 3.0GHz, 8MB cache | 28 |
|  |  | Оперативна памет | Мининимум 8GB DDR3, 4 x DIMM slots |  |
|  |  | Чипсет | Да поддържа минимум 8 х SATA III, Raid 0,1,5,10 |  |
|  |  | Твърд диск | Минимум 2TB SATA III 7200rpm |  |
|  |  | Оптично устройство | DVD+/-RW |  |
|  |  | Видеокарта | Отделна видеокарта с мин. 2GB DDR3 собствена памет, DVI, HDMI |  |
|  |  | Разширителни слотове и гнезда за устройства | Минимум 2 х PCIe x 16, 1 х PCIe x4 Мин. 2 х 3.5“ – вътрешни гнезда за устройства; 1 х 2.5“ – вътрешно гнездо за устройство |  |
|  |  | Входно-изходни портове | Минимум 10 х USB, поне 6 x USB 3.0, два от които да са на предния панел, RJ-45, DVI-D, Display port |  |
|  |  | Мрежа | 10/100/1000Mbps |  |
|  |  | Сигурност | Вграден TPM |  |
|  |  | Захранване | Миннимум 400W с 90% ефективност на захранването при пълно натоварване на системата |  |
|  |  | Мишка | USB, оптична със скрол, от производителя на компютъра |  |
|  |  | Клавиатура | USB, с надписи по БДС от производителя на компютъра |  |
|  |  | Операционна система | Linux, предварително инсталирана, или еквивалент |  |
|  |  | Сертификационни изисквания | CE Mark, Energy star, RoHS или еквивалент |  |
|  |  | Гаранция | Минимум 36 месеца, доказано с партиден номер от производителя |  |
| 2. | Настолен компютър тип 2 | Процесор | Минимум 4-ядрен с базова работна честота 3.6GHz, 4MB cache | 20 |
|  |  | Оперативна памет | Минимум 8GB DDR3, 4 x DIMM slots |  |
|  |  | Чипсет | Да поддържа минимум 6 х SATA III, Raid 0,1 |  |
|  |  | Твърд диск | Мин. 2 х 1TB SATA 7200rpm в RAID |  |
|  |  | Оптично устройство | DVD+/-RW |  |
|  |  | Видеокарта | Дискретен клас графична карта (да се специфицира) |  |
|  |  | Разширителни слотове | Минимум 1 х PCIe x 16 и 1 х PCIe x4 |  |
|  |  | Входно-изходни портове | Минимум 10 х USB, поне 4 x USB 3.0, два от които да са на предния панел, RJ-45, serial port, VGA, Display port, RS232 port |  |
|  |  | Мрежа | 2 x 10/100/1000Mbps |  |
|  |  | Сигурност | Вграден TPM |  |
|  |  | Захранване | Минимум 280W с 90% ефективност на захранването при пълно натоварване на системата |  |
|  |  | Мишка | USB, оптична със скрол, от производителя на компютъра |  |
|  |  | Клавиатура | USB, с надписи по БДС от производителя на компютъра |  |
|  |  | Операционна система | Без ОС |  |
|  |  | Сертификационни изисквания | CE Mark, Energy star, RoHS или еквивалент |  |
|  |  | Гаранция | Минимум 36 месеца, доказано с партиден номер от производителя |  |
| 3. | Настолен компютър – тип „тънък/нулев клиент“ | Процесор | Минимум 4-ядрен с базова работна честота 2.0GHz, 2MB cache | 13 |
|  |  | Оперативна памет | Минимум 4GB DDR4 |  |
|  |  | Твърд диск | Минимум 32GB |  |
|  |  | Входно-изходни портове | Минимум 4 х USB, поне 2 x USB 3.0, RJ-45, serial port, 2 x Display port |  |
|  |  | Мрежа | 10/100/1000Mbps |  |
|  |  | Поддържани протоколи | Microsoft RFX/RDP; Citrix® ICA/HDX; VMware® Horizon RDP/PCoIP |  |
|  |  | Захранване, тегло | Максимално 90W, тегло максимално 1.8кг. |  |
|  |  | Мишка | USB, оптична със скрол, от производителя на устройството |  |
|  |  | Клавиатура | USB, с надписи по БДС от производителя на устройството |  |
|  |  | Операционна система | Windows 10 IOT Enterprise, предварително инсталирана, или еквивалент |  |
|  |  | Сертификационни изисквания | CE Mark, Energy star или еквивалент |  |
|  |  | Гаранция | Минимум 36 месеца, доказано с партиден номер от производителя |  |