ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на 63 (шестдесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в системата на Изпълнителна агенция ,,Борба с градушките“, ремонт и  вътрешно преустройство на части от сгради, предназначени за два командни пункта – в с. Тъжа, област Стара Загора и в гр. Хасково, област Хасково, и изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база – с. Правище, област Пловдив, с 8 (осем) обособени позиции:

– Обособена позиция 1: ,,Изграждане на 2 (две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца и в с. Брест, община Гулянци, област Плевен“;

– Обособена позиция 2: „Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив и в с.Черничево, община Хисаря, област Пловдив“;

– Обособена позиция 3: ,,Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Камен и с. Николаево, община Сливен, област Сливен и в с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора“;

– Обособена позиция 4: ,,Изграждане на 23 (двадесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в община Карлово, област Пловдив, в община Павел баня, област Стара Загора, в община Казанлък, област Стара Загора и в община Мъглиж, област Стара Загора“

– Обособена позиция 5: ,,Изграждане на 32 (тридесет и две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в общините Хасково, Харманли, Димитровград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Свиленград на област Хасково и в общините Стара Загора и Гълъбово на област Стара Загора“;

– Обособена позиция 6: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сградата на кметство Тъжа, находяща се в с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, предназначена за команден пункт“;

– Обособена позиция 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Хасково, област Хасково, предназначена за команден пункт“;

– Обособена позиция 8: ,,Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база в с. Правище, община Съединение, област Пловдив“.

За обособена позиция 3: ,,Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Камен и с. Николаево, община Сливен, област Сливен и в с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора“

I. Изграждане на ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети с адрес:

- с. Камен, община Сливен, област Сливен с номер на имота 015029 и с географски координати 42° 37' 04.66692" ; 26° 23' 38.97984"

- с. Николаево, община Сливен, област Сливен с номер на имота 054015 и с географски координати 42° 33' 27.19946" ; 26° 15' 55.30702"

към Регионална Дирекция „Борба с Градушките“ – Сливен област.

- с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора с номер на имота 053001 и с географски координати 42° 27' 47.30616" ; 25° 13' 57.98200"

към Регионална Дирекция „Борба с градушките“ – Пловдив област – КП - с. Поповица.

II. Техническата спецификация е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи – съгласно Таблица №1.

Строително-монтажните работи, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на Правилника за изпълнение и приемане на строително монтажните работи (ПИПСМР).

Изпълнението ще става при следната последователност:

- Първи етап – машинни и ръчни изкопи

- Втори етап – изпълнение на подложни пластове

- Трети етап – армировъчни и бетонови работи

- Четвърти етап – монтажни и довършителни работи.

ТАБЛИЦА 1

Количествена сметка за 1 брой ракетна площадка

| № | Наименование на видовете работи | мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Част "Архитектурна" |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на кабина за тоалетна 1,00/1,50м върху изгребна яма | брой | 1 |
| 2 | Направа на изкоп за яма под тоалетната с примерни размери 85х100х115 см | брой | 1 |
|  | II. Ограда |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на плетена поцинкована мрежа Ф 3 мм, с отвори 50х50 мм за ограда с височина 2,00 м за преместваема ограда, окомплектована с поцинковани телове за привързване и опъване и поцинковани U-образни пирони | кв.м | 194 |
| 4 | Доставка и монтаж на оградни стълбове (поцинковани метални тръби с Ф60 мм) през 3,00м с височина 2,50 м (0,50 см се забиват под земята) | брой | 35 |
| 5 | Доставка и монтаж на двукрила транспортна врата 3,00/2,00 м за входа на площадката | брой | 1 |
|  | III. Част "Конструктивна" |  |  |
|  | Фундамент на ракетна установка |  |  |
| 6 | Машинен изкоп за фундамент | куб.м | 6 |
| 7 | Уплътнен подложен пласт от несортиран едрозърнест минерален материал-2х15 см | куб.м | 3 |
| 8 | Подложен бетон С8/10 | куб.м | 1 |
| 9 | Бетон С20/25 за фундамент за ракетна установка | куб.м | 1 |
| 10 | Кофраж на фундамент за ракетна установка | кв.м | 2 |
| 11 | Анкерно устройство | кг | 21 |
| 12 | Армировка В500 за фундамент за ракетна установка | кг | 75 |
| 13 | Уплътнен обратен насип от несортиран минерален материал | куб.м | 2 |
|  | Площадки за контейнери -2бр. |  |  |
| 14 | Машинен изкоп за площадка 3,50/8,00 м | куб.м | 5.5 |
| 15 | Уплътнен подложен пласт от несортиран едрозърнест минерален материал-20 см | куб.м | 7 |
|  | Настилка за пътеки |  |  |
| 16 | Машинен изкоп | куб.м | 3.5 |
| 17 | Уплътнен подложен пласт 15см от несортиран едрозърнест минерален материал | куб.м | 3.5 |
| 18 | Бетон С20/25 за пътеките | куб.м | 1.5 |
| 19 | Кофраж на пътеките | кв.м | 3 |
| 20 | Армировка В500 | кг | 60 |
|  | Фундаменти на Гръмоотводи и Антени - 4бр |  |  |
| 21 | Машинен изкоп за фундамент 1,40/1,40/1,40м - 4бр., включително транспорт | куб.м | 25 |
| 22 | Ръчен изкоп, включително транспорт | куб.м | 3 |
| 23 | Уплътнен обратен насип от земни почви | куб.м | 19 |
| 24 | Подложен бетон С8/10 | куб.м | 1.1 |
| 25 | Бетон С20/25 за фундаменти | куб.м | 8 |
| 26 | Кофраж на фундаменти | кв.м | 32 |
| 27 | Анкерни устройства | кг | 267 |
| 28 | Антикорозионна защита | кв.м | 13 |
|  | Стоманена конструкция на гръмоотводи и антени |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на гръмоотвод Гр1 | кг | 153 |
| 30 | Антикорозионна защита на Гр1 | кв.м | 8 |
| 31 | Доставка и монтаж на гръмоотвод Гр2 | кг | 85 |
| 32 | Антикорозионна защита на Гр2 | кв.м | 5 |
| 33 | Антикорозионна защита на Ан-2бр. | кв.м | 11 |
|  | V. Част "Електро" |  |  |
| 34 | Изкоп за заземителни шини към двата гръмоотвода | куб.м | 1.1 |
| 35 | Доставка и монтаж на заземителна шина 6000х60х5 мм (към гръмоотводи Гр1 и Гр2 ) за постигане на общо импулсно съпротивление < 10 Ω (с антикорозионна защита) | бр. | 2 |
| 36 | Изкоп за заземителни колове към установката за ракети и към двете антени | куб.м | 1.6 |
| 37 | Доставка и монтаж на заземителни колове - универсален (по 1 бр. към площадката за ракети и към двете антени с антикорозионна защита) | брой | 3 |
| 38 | Изкоп за вторичната защита около площадката на работното и битовото помещения | куб.м | 10 |
| 39 | Доставка и монтаж на вторична защита - контур около площадките на работното и битовото помещение с дълбочина 80 см със заземителна шина 6000х60х5 мм с дължина обиколките на площадките за постигане на общо импулсно съпротивление < 10Ω (обща дължина на двата контура e 50 м, по 5 шини около всяка площадка). Всички връзки да се изпълнят със заварки и да се обработят антикорозионно. | Брой шини | 5 |
| 40 | Измерване на мълниезащита и импеданс „фаза-нулев” проводник от лицензирана фирма, находящи се на целия обект. | Брой обекти | 1 |
| 41 | Изкоп за полагане на PVC тръба Ф 110 за кабели от ракетната установка до работното помтещение | куб.м | 3.5 |
| 42 | Доставка и монтаж на PVC тръба Ф 110 за полагане на кабели свързващи ракетната установка и работното помещение | м | 10 |
|  | VI. ОБЩИ РАБОТИ |  |  |
| 43 | Основно почистване – окончателно | брой | 1 |

Заблежка:

1. Площадката за строителството трябва да се поддържа чиста  и безопасна, като всички отпадъци се извозват на определно за целта депо. При окончателното завършване на строително-монтажните работи се прави основно почистване на обекта.

2. Количествената сметка се отнася само за един обект (една ракетна площадка), а обособената позиция за три ракетни площадки.

III. Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на изпълнените дейности за срок, не по-малко от 24 месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

IV. Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности,  в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на уведомяване от страна на възложителя.

V. Всички строителни материали трябва да са нови и неизползвани.

В строително-монтажните работи да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл. 169а от ЗУТ.