ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на 63 (шестдесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в системата на Изпълнителна агенция ,,Борба с градушките“, ремонт и  вътрешно преустройство на части от сгради, предназначени за два командни пункта – в с. Тъжа, област Стара Загора и в гр. Хасково, област Хасково, и изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база – с. Правище, област Пловдив, с 8 (осем) обособени позиции:

– Обособена позиция 1: ,,Изграждане на 2 (две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца и в с. Брест, община Гулянци, област Плевен“;

– Обособена позиция 2: „Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив и в с.Черничево, община Хисаря, област Пловдив“;

– Обособена позиция 3: ,,Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Камен и с. Николаево, община Сливен, област Сливен и в с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора“;

– Обособена позиция 4: ,,Изграждане на 23 (двадесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в община Карлово, област Пловдив, в община Павел баня, област Стара Загора, в община Казанлък, област Стара Загора и в община Мъглиж, област Стара Загора“

– Обособена позиция 5: ,,Изграждане на 32 (тридесет и две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в общините Хасково, Харманли, Димитровград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Свиленград на област Хасково и в общините Стара Загора и Гълъбово на област Стара Загора“;

– Обособена позиция 6: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сградата на кметство Тъжа, находяща се в с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, предназначена за команден пункт“;

– Обособена позиция 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Хасково, област Хасково, предназначена за команден пункт“;

– Обособена позиция 8: ,,Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база в с. Правище, община Съединение, област Пловдив“.

За обособена позиция 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Хасково, област Хасково, предназначена за команден пункт“:

I. Ремонт и вътрешно преустройство на съществуващи офисни помещения в Команден Пункт на третия етаж в сградата на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) гр.Хасково, община Хасково, област Хасково.

II. Техническата спецификация е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи – съгласно Таблица №1.

III. Изпълнението ще се извърши при следната последователност:

- Първи етап – демонтаж на съществуващите елементи;

- Втори етап – монтажти и ремонтни работи;

- Трети етап – почистване и транспорт на отпадъците.

IV. Описание на съществуващото състояние на обекта и неговото преустройство:

На третия етаж са предоставени всички помещения. Преди време на етажа са се помещавали лаборатории и други офисни помещения на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Съществуващото положение е такова, че изисква цялостен ремонт на етажа. Наскоро са подменени всички прозорци с нови от PVC. Покривът на сградата също е ремонтиран скоро, а водосточните тръби са били подменени с нови.

Подовете на съществуващото фоайе към стълбището, коридора и санитарните помещения са от мозайка. Няколко от стаите са с настилка само от циментова замазка, а други са покрити с  теракотни плочи и линолеум отгоре.

По стените и таваните има някои течове, които трябва да се отстранят и вароцивантовите мазилки да се ремонтират. В повечето помещения по стените има съществуващи фаянсови облицовки, които трябва да бъдат демонтирани.

В две от помещенията има леки дървени преградни стени с витрини, които трябва да се премахнат.

Всички врати и касите им на етажа са дървени и за подмяна.

Санитарните уреди в тоалетната и умивалнята са за подмяна.

В стаите има монолитно изпълнени лабораторни маси и подпрозоречни плотове, покрити с фаянсова облицовка, които също са за демонтиране.

Всички електрически лампи, ключове и контакти са за подмяна. Необходимо е да се демонтират и четирите съществуващи електрически табла.

Всички стаи, санитарният възел, коридорът и фоайето са за цялостен ремонт.

Помещенията ще са със следните функции:

- Фоайе и стълбище

- Стая № 20 – стая за почивка

- Стая №21 – стая за почивка

- Стая № 22 – учебен център (заседателна зала)

- Стая № 23 – стая за почивка

- Стая № 24 – команден пункт

- Стая № 25 – технически отдел и две апаратни

- Стая № 26 – счетоводство

- Стая № 27 – директорски кабинет

- Стая № 28 – стая за почивка с кухненски бокс

- Санитарен възел – тоалетна, умивалня и баня с тоалетна

- Стая № 29 – офис

Предвидено е отделянето на две апаратни помещения от техническия отдел. Това преустройство ще се реализира като се изградят нови леки щендерни стени от гипсокартон с лека метална конструкция и пълнеж от минерална вата. На тях ще бъдат монтирани витрини и врати.

Съществуващите санитарни помещения ще се преустроят и ремонтират. Умивалнята и тоалетната трябва да се ремонтират изцяло, а съседното на тях помещение да се преустрои и оборудва с втора тоалетна, чешма и душ.

Подовете на коридора, фоайето и санитарния възел са покрити с мозайка, която трябва да се почисти, а след това върху нея да се постави нова настилка от гранитогрес.

Съществуващите дървени врати с каси ще бъдат демонтирани и подменени с нови. Новите врати за стаите са от MDF плоскости, а за санитарните помещения да са алуминиеви.

В количествената сметка е предвидена и подмяната на всички осветителни тела, ключове и контакти с нови във всички стаи, санитарните помещения, коридора и фоайето.

Предвижда се и подмяната на санитарните уреди в тоалетната с нови, както и нови уреди за банята.

В сметката са заложени и необходимите нови кабели и кабелни лайсни за определени електрически инсталации.

Дадени са и количествата на бъдещите отпадъци по част „ПУСО”.

III – ти етаж  -  цялостен ремонт и преустройство на помещенията

Обща застроена площ  на етажа – 328,86 м2

ТАБЛИЦА 1

|  | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз.№ | Наименование на видовете работи | мярка | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Демонтаж и премахване на същeствуващи елементи |  |  |
|  | Трети етаж на сградата |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществуващи дървени врати, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване | м2 | 29 |
| 2 | Демонтаж на съществуващи облицовки от фаянсови плочи по стените на санитарния възел и стаите и облицовки на лабораторните маси и плотове | м2 | 215 |
| 3 | Демонтаж на съществуващи дървени стени с дървени витрини | м2 | 25.5 |
| 4 | Демонтаж на съществуващи санитарни уреди - тоалетни чинии с казанчета и чешми | бр. | 8 |
| 5 | Демонтаж на съществуващи лабораторни маси и лабораторни плотове под прозорците | м2 | 26 |
| 6 | Демонтаж на съществуващите осветителни тела от стаите, тоалетните и коридора | бр. | 30 |
| 7 | Демонтаж на съществуващи настилки от линолеум | м2 | 127 |
| 8 | Демонтаж на компрометирани настилки от теракотни плочи | м2 | 141 |
| 9 | Демонтаж на компрометирани вароцимонтови мазилки по стени и тавани | м2 | 30 |
| 10 | Демонтаж на съществуващи електрически табла | бр. | 4 |
|  | ІІ.Новопроектирани архитектурно-строителни работи |  |  |
|  | Трети етаж на сградата |  |  |
| 11 | Ремонт на съществуваща вътрешна вароциментова мазилка по съществуващите стени в помещенията на командната зала, техническите помещения, стаите, коридора и санитарните помещения | м2 | 655 |
| 12 | Ремонт на съществуваща вътрешна вароциментова мазилка по съществуващите тавани (наличие и на някои течове) в помещенията на командната зала, техническите помещения, стаите, коридора и санитарните помещения | м2 | 222 |
| 13 | Доставка и полагане на нова гипсова шпакловка по стените на помещенията на командната зала, техническите помещения, стаите, коридора и санитарните помещения | м2 | 655 |
| 14 | Доставка и полагане на нова гипсова шпакловка по таваните на помещенията на командната зала, техническите помещения, стаите, коридора и санитарните помещения | м2 | 222 |
| 15 | Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочи с Н=2,00 м по стените на санитарните помещения и в кухненския бокс | м2 | 50.5 |
| 16 | Доставка и монтаж на щендерни стени от гипсокартон и минерална вата с дебелина 75 мм включително носеща конструкция и окомплектовка за отделяне на техническия отдел от двете апаратни помещения | м2 | 15 |
| 17 | Гипсова шпакловка по стените от гипсокартон | м2 | 15 |
| 18 | Боядисване с латекс по стените на стаите на командния пункт, коридора, фоайето и санитарните помещения | м2 | 645 |
| 19 | Боядисване с латекс по стените на влажното душово помещение | м2 | 10 |
| 20 | Боядисване с латекс по таваните на стаите на командния пункт, кородора, фоайето и санитарните помещения | м2 | 216.5 |
| 21 | Боядисване с латекс по тавана на влажното душово помещение | м2 | 5.5 |
| 22 | Ремонт на съществуващата изравнителна циментова замазка по подовете на помещенията на командната зала, техническите помещения и стаите | м2 | 162.5 |
| 23 | Почистване на съществуващата мозайка в коридора | м2 | 59.5 |
| 24 | Доставка и полагане на нова изравнителна циментова замазка в коридора, санитарните помещения и фоайето | м2 | 222 |
| 25 | Доставка и полагане на нова настилка от гранитогрес в част от стаите на командния пункт, кухненския бокс, коридора и фоайето | м2 | 137 |
| 26 | Доставка и полагане на цокъл с височина 10 см от гранитогрес за помещенията с настилка от гранитогрес | м | 118 |
| 25 | Доставка и полагане на нова настилка от теракотни плочи в бянята, тоалетната и умивалнята към тоалетната | м2 | 9 |
| 26 | Доставка и полагане на цокъл с височина 10 см от теракотни плочи в помещенията с настилка от теракотни плочи | м | 16.5 |
| 27 | Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с подложка в част от стаите - учебен център, директорски кабинет, счетоводство, офис и три стаи за почивка | м2 | 123 |
| 28 | Доставка и монтаж на РVС /дървени/ первази при ламиниран паркет в помещенията с настилка от ламиниран паркет | м | 100 |
|  | ІІІ. Дограма |  |  |
|  | Трети етаж на сградата |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на нови вътрешни MDF врати влючително окомплектовката към тях | м2 | 20.5 |
| 30 | Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати влючително окомплектовката към тях в санитарните възли | м2 | 6.5 |
| 31 | Доставка и монтаж на нови PVC витрини влючително окомплектовката към тях за отделяне на двете апаратни от техническия отдел | м2 | 10 |
|  | ІV. Част "ВиК"- нови работи |  |  |
|  | Трети етаж на сградата |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на нови тоалетни чинии с казанчета (моноблок) | бр. | 2 |
| 33 | Доставка и монтаж на нови мивки за тоалетната и банята | бр. | 2 |
| 34 | Доставка и монтаж на нови смесители за мивките (батерии) | бр. | 2 |
| 35 | Доставка и монтаж на нов смесител за душ | бр. | 1 |
| 36 | Доставка и монтаж на нова кухненска мивка с шкаф за кухненския бокс | бр. | 1 |
| 37 | Доставка и монтаж на нови сифони | бр. | 3 |
| 38 | Доставка и монтаж на обемен ел. бойлер 80л. 2,5 квт/ч | бр. | 1 |
|  | V. Част "Електро" - нови работи |  |  |
|  | Трети етаж на сградата |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на нови луминисцентни осветителни тела 2* 28W с капак, IP 54 за стаите и коридора (или други подобни с параметрите на демонтираните осветителни тела) | бр. | 41 |
| 40 | Доставка и монтаж на нови LED 18 W плафониери IP 20 LED 2080 lm за таваните на тоалетната, умивалнята към нея и кухненския бокс | бр. | 3 |
| 41 | Доставка и монтаж на нови бански аплици в комплект с луминисцентни лампи IP44 за душовото помещение (противовлажно осветително тяло) | бр. | 2 |
| 42 | Доставка и монтаж на ключ обикновен скрита инсталация IP 20 | бр. | 12 |
| 43 | Доставка и монтаж на ключ сериен скрита инсталация IP 20 ключ обикновен скрита инсталация IP 20 | бр. | 4 |
| 44 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 16 А скрита инсталация | бр. | 43 |
| 45 | Доставка и монтаж на бойлерно табло скрита инсталация, 220 V; IP 20; I=16 A | бр. | 1 |
| 45 | Доставка и монтаж на нови мрежови UTP5 кабели | м | 200 |
| 46 | Доставка и монтаж на нови кабелни лайсни с широчина 6 см | м | 100 |
| 47 | Доставка и монтаж на новo електрическo таблo | бр. | 1 |
|  | VI. Общо почистване на третия етаж на сградата |  |  |
| 48 | Основно почистване – окончателно | бр. | 1 |
|  | VII. РАБОТИ ПО ЧАСТ "ПУСО" - Приложение 1 към чл.3 на Наредбата за управление на строителните отпъдъци от 13.11.2012г. |  |  |
| 49 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "дървен материал" с код 170201 | т | 2.25 |
| 50 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "стъкло" с код 170202 | т | 1.25 |
| 51 | Транспортиране до депо на смесени минерални отпъдъци с код 170107 | т | 28 |
| 52 | Транспортиране до депо на смесени отпадъци от строителство и събаряне с код 170904 | т | 4.9 |

V. Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на изпълнените дейности за срок, не по-малко от 24 месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

VI. Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности,  в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на уведомяване от страна на възложителя.

VII. Всички строителни материали трябва да са нови и неупотребявани. В строително-монтажните работи да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл. 169а от ЗУТ.