ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обществена поръчка с предмет: ,,Преработка на 19 броя автоматизирани пускови установки тип АПУ – 6M чрез въвеждането на въртящо съединение“

I. Участникът следва да извърши преработката на 19 броя автоматични пускови установки тип АПУ – 6М.

1. Автоматизираната пускова установка АПУ – 6М служи за изстрелване на 55 мм. противоградови ракети, с движение по ъгъл на елевация от 45° до 85°, движение по азимут – кръгово (0 - 360°) и със следните технически характеристики:

- Брой на изстрелваните ракети:          6 броя

- Движение по елевация:                      от 45° до 85°;

- Движение по азимут:                          кръгово (0 - 360°);

- Точност за настройка по азимут и елевация:  ±1,5°;

- Скорост на въртене по азимут:          8°/сек.;

- Скорост на движение по елевация:   ≤ 8°/сек.;

- Електрозахранващо напрежение:      от 21 до 28V;

2. Автоматичната пускова установка тип АПУ – 6М е съставена от следните звена:

- Ракетен отсек;

- Блок електронен;

- Подвижна основа с редукторни механизми;

- Неподвижна основа;

- Подвижен пружинен кабелен сноп за връзка между подвижната и неподвижна част на установката.

ІІ. Преработката  следва да включва:

- Въвеждане на въртящо съединение, което да замени пружинния кабелен сноп и осъществи връзка между подвижната и неподвижната част на пусковата установка.

2. Въвеждане на необходимите изменения в конструкцията, без да се променя общата конфигурация, електрозахранването и управлението на установката – да се замени подвижния пружинен кабелен сноп с херметично въртящо съединение с не по-малко от 12 проводящи пръстена, което осигурява безконечно въртене по азимут 0° - 360° и висока надеждност в работата на установката.

ІІІ. Участникът, избран за изпълнител следва да представи техническа документация и инструкция за експлоатация.

ІV. Участникът, избран за изпълнител трябва да осигури обучение на служители на възложителя.